## Slide 1: Paměťová hierarchie

## Slide 2: Současné technologie polovodičových pamětí
 | Statická RAM | Dynamická RAM | Flash EPROM
Princip záznamu | Elektrický obvod se dvěma stabilními stavy | Nabitý kondenzátor | Nabitý kondenzátor
Výdrž záznamu | Po dobu napájení | Desítky milisekund | Desítky let
Princip čtení | Měření napětí na výstupu obvodu | Vybití kondenzátoru | Ovlivnění vodivosti elektrickým polem kondenzátoru
Princip zápisu | Změna napětí vstupů obvodu | Nabití kondenzátoru | Nabití/vybití kondenzátoru tunelováním
Tranzistorů na bit | 6 | 1 | 1/3
Moorův zákon – dvojnásobná kapacita | 2 roky | 1,5 roku | 1,4 roku
Latence | 0.5-5 ns dle velikosti | 10-20 ns | dle architektury
Moorův zákon – poloviční latence | ? | > 7 let | ?

## Slide 3: Současné technologie polovodičových pamětí
SRAM
DRAM
Flash

## Slide 4: Dynamická RAM

## Slide 5: Architektura paměti DRAM
Otevření řádku
  Adresa řádku se dekóduje
  Hodnota řádku se přenese do řádkového bufferu
    Řádek se tím smaže!
Čtení/zápis
  Adresa sloupce se dekóduje
  Bit v řádkovém bufferu se přečte/nastaví
Zavření řádku
  Hodnota z řádkového bufferu se zapíše do řádku
    Slouží jako refresh celého řádku
řádkový dekodér
sloupcový dekodér
adresa sloupce
adresa řádku
data
řádkový buffer
matice kondenzátorů

## Slide 6: Architektura paměti DRAM
Typické rozměry (2012)
  16384 řádků
  8192 sloupců
  celkem 128 Mbit
Typické časy
  tRCD = 13 ns(2012) 10 ns(2020)
    Otevření řádku
  tCL = 13 ns(2012) 10 ns(2020)
    Čtení/zápis
  tRP = 13 ns(2012) 10 ns(2020)
    Zavření řádku
řádkový dekodér
1:16384
sloupcový dekodér
32:8192
adresa sloupce
8 bit
adresa řádku
14 bit
data
32 bit
řádkový buffer
8192 bit
matice kondenzátorů

## Slide 7: Architektura paměti DRAM
Typické časy
  tRCD = 13 ns(2012) 10 ns(2020)
    Otevření řádku
  tCL = 13 ns(2012) 10 ns(2020)
    Čtení/zápis
  tRP = 13 ns(2012) 10 ns(2020)
    Zavření řádku
  V rámci jednoho otevření řádku je možno provést více read/write operací se sloupci
    V běžných CPU je takových příležitostí velmi málo
___CAS
___RAS
adresa řádku
otevření řádku
adresa sloupce
čtení
adresa řádku
otevření řádku
tCL
tRCD
uzavření řádku
tRP
addr
data
data
t ≥ 0

## Slide 8: Architektura paměti SDRAM – příklad čipu
Typický čip (2012)
  matice 128 Mbit
  8 bank
  celkem 1 Gbit
  256 M * 4 bit
Paralelismus
  Banky mohou pracovat nezávisle
  V okamžiku předávání příkazu, adresy nebo dat je připojena jen jedna
  Synchronizováno hodinovým signálem – programované zpoždění mezi příkazy a daty
  Časový multiplex dat 8:1
data
32 bit
dekodér
banky
1:8
adresa banky
3 bit
multiplexor
8*4:32
data
4 bit
adresa
14 bit
řídící signály
banka 0
banka 1
banka 2
banka 3
banka 4
banka 5
banka 6
banka 7

## Slide 9: Architektura paměti SDRAM – Časování
Synchronous DRAM
  Všechny signály synchronizovány hodinami
  Časování udáváno v cyklech hodin
Double-data-rate
  8 balíků dat za 4 cykly
  Označení pamětí udává frekvenci dat
    Dvojnásobek hodin
Typické časy (2016)
  DDR4-2400
    hodiny = 1.2 GHz
  tRCD = 15 cyklů
  tCL = 15 cyklů
    = 12.5 ns
  tRP = 15 cyklů
  Čas přenosu dat je vždy 4 cykly
    = 3.33 ns
adresa řádku
otevření řádku
adresa sloupce
čtení
ctrl
adresa řádku
otevření řádku
tCL
tRCD
uzavření řádku
tRP
addr
data
data
clock
t ≥ 0

## Slide 10: Architektura paměti SDRAM – Časování
Synchronous DRAM
  Všechny signály synchronizovány hodinami
  Časování udáváno v cyklech hodin
DDR5
  16 balíků dat za 8 cyklů
  Označení pamětí udává frekvenci dat
    Dvojnásobek hodin
Typické časy (2023)
  DDR5-6000
    hodiny = 3 GHz
  tRCD = 30 cyklů
  tCL = 30 cyklů
    = 10 ns
  tRP = 30 cyklů
  Čas přenosu dat je vždy 8 cyklů
    = 2,66 ns
adresa řádku
otevření řádku
adresa sloupce
čtení
ctrl
adresa řádku
otevření řádku
tCL
tRCD
uzavření řádku
tRP
addr
data
data
clock
t ≥ 0

## Slide 11: Architektura paměti DRAM - příklad
Rank
  čip 256 M * 4 bit
  16 čipů
  celkem 2 GB
  256 M * 64 bit
Paralelismus
  Všechny čipy dělají totéž
  Každý řeší 4 bity
Doplňky
  ECC: +2 čipy – paritní kontrola
čip 3
čip 2
čip 1
čip 0
čip 7
čip 6
čip 5
čip 4
čip 11
čip 10
čip 9
čip 8
čip 15
čip 14
čip 13
čip 12
adresy a řízení
data 64 bit

## Slide 12: Architektura paměti DRAM – typický 4GB DDR3 modul
DDR3 modul
  dual rank
  každý rank 256 M * 64 bit
  celkem 4 GB
  32 čipů
  512 M * 64 bit
Paralelismus
  Ranky pracují nezávisle
  Ke sběrnici může přistupovat jen jeden
Doplňky
  „registered“: opakovač signálů
rank 0
rank 1
adresy a řízení
data 64 bit
výběr ranku

## Slide 13: Architektura paměti DRAM - kanály
DDR3 kanál
  dva paralelně propojené moduly
  každý modul 512 M * 64 bit
  celkem 8 GB
  1 G * 64 bit
Paralelismus
  Jednotlivé ranky obou modulů pracují nezávisle
  Data přenáší pouze jeden
Varianty
  „registered“: až 4 moduly
  větší a pomalejší
adresy a řízení
data 64 bit
výběr ranku
rank 0
rank 1
modul 0
rank 2
rank 3
modul 1

## Slide 14: Architektura paměti DRAM – dual channel
Dual channel
  2 kanály
  každý kanál 1 G * 64 bit
  celkem 16 GB
  1 G * 128 bit nebo 2 G * 64 bit
Paralelismus
  Kanály dělají totéž nebo
  Kanály pracují a přenášejí data nezávisle
kanál 0
kanál 1
rank 0
rank 1
modul 0
rank 2
rank 3
modul 1
rank 0
rank 1
modul 2
rank 2
rank 3
modul 3

## Slide 15: Architektura paměti DRAM – DDR5
DDR5
  2 subkanály po 32 bitech
  16 balíků dat v každém přenosu
  16*32=512 bitů
Paralelismus
  Subkanály pracují a přenášejí data nezávisle
  Jsou fyzicky umístěny na témže modulu
  Procesor může obsluhovat více kanálů (dvojic subkanálů)
subkanál 0
subkanál 1
rank 0
rank 1
modul 0
rank 2
rank 3
modul 1
rank 0
rank 1
rank 2
rank 3

## Slide 16: Architektura paměti DRAM – Příklad: 4 * DDR3 4 GB DR x4
Shrnutí
  2 kanály
  2*2 = 4 ranky nezávislá činnost
  16 čipů shodná činnost
  8 bank nezávislá činnost
  16384 řádků jeden aktivní
  8192 sloupců 32 vybraných

## Slide 17: Architektura paměti DRAM
Atomická operace
  časový multiplex: 8 přenosů po 64 bitech
  celkem 512 bitů
  při 1600 MT/s zaměstná 1 kanál na 5 ns
  latence 26 ns, s úklidem 52 ns
Paralelismus
  Zbývajících 31 bank kanálu může dělat něco jiného
  Propustnost kanálu stačí na 200 M operací/s
  Kanály jsou dva (až 4)

## Slide 18: Rozhraní procesor - DRAM
Přímé připojení na DDR5
  každý kanál až 6400 MT/s = 51.2 GB/s
Přímé připojení na DDR4
  každý kanál až 3200 MT/s = 25.6 GB/s
Přímé připojení na DDR3
  1-4 kanály po 64 bitech, každý až 1600 MT/s = 12.8 GB/s
Intel DMI, QPI, AMD HyperTransport
  Serio-paralelní rozhraní, různé šířky, až 51.2 GB/s
Intel FSB
  1 kanál, 64 bitů, až 1600 MT/s = 12.8 GB/s
Komplikovanost rozhraní procesor – DRAM prodlužuje latenci
  celkem 50-100 ns, samotná DRAM kolem 30 ns