## Slide 1: Hardware-supported virtualization (AMD/Intel)

## Slide 2: HW podpora virtualizace – x86
Intel VT-x a VT-d
  Řada rozšíření CPU i podpůrného chipsetu k podpoře virtualizace
    Neustále přibývají další
  Jednotlivé úpravy jsou často použitelné nezávisle
  Významné virtualizační softwary je využívají téměř všechny
    Intel spolupracuje s producenty software
AMD-V
  Úpravy ve stejném čase (2006) podobným směrem
    Většina není kompatibilní s Intelem
Situace znepřehledněna obchodní politikou
  Různé verze CPU mají různý stupeň podpory
  Obchodní názvy maskují podstatu věci
    Některá rozšíření jsou triviality, jiná jsou velmi netriviální

## Slide 3: Intel VT-x – klíčové součásti
Root/non-root execution (2005)
  Řešení problému komprese privilegií
Extended Page Table (EPT) (2008)
  Řešení problému virtualizace virtuální paměti
VMCS Shadowing (2013)
  Podpora rekurzivní virtualizace

## Slide 4: Výhody HW podpory
Odstraněna komprese privilegií
  Podmínka: Virtualizované OS samy HW podporu virtualizace nevyužívají
    VMCS Shadowing (Intel 2013): Rekurzivní virtualizace je možná
    Na IBM VM/370 bylo demonstrováno 5 úrovní vnoření virtualizace
Přepínání adresového prostoru při VM entry/exit
  Ochrana paměti VMM, plná transparence pro virtualizovaný OS
    Komplikuje přístup VMM do paměti VM (při emulaci I/O apod)
Menší počet přechodů VM-VMM
  Lze vyladit konfigurací HW kontroly přístupu k privilegovanému stavu
  Demonstrováno cca. dvojnásobné zrychlení některých úloh
    Unix fork and wait benchmark
    Kompilace rozsáhlých projektů s malými moduly

## Slide 5: Intel VT-x – další součásti
FlexPriority
  Virtualizace klíčové části řadiče přerušení (APIC)
Pause-loop exiting
  Detekce spin-locků způsobující exit do VMM
    Pro provoz více virtuálních procesorů na méně fyzických
VGuest Preemption Timer
  Časovač s lepší granularitou a rychlejší obsluhou
    Pro virtualizaci aplikací s mírnými real-time nároky
FlexMigration
  Virtualizace identifikace CPU a jeho schopností
Virtual Processor ID (VPID)
  Klíč záznamu v TLB obsahuje identifikátor VM
    Není třeba invalidovat celou TLB při přepínání VM-VMM a VM-VM
Real-mode support
  Podpora virtualizace při startu virtualizovaného OS

## Slide 6: Intel VT-d – podpora virtualizace v chipsetu
IOMMU
  I/O zařízení přistupují k paměti přes MMU podobně jako CPU
  Address Translation Services (ATS) support
    Rozšíření standardu sběrnice PCI Express
  Large Intel VT-d Pages
    Umožňuje sdílení CPU a DMA verzí stránkovacích tabulek
Interrupt-remapping support
  Částečná virtualizace řadiče přerušení
Virtual Machine Device Queue
  Network Interface Card s více stavovými prostory pro přímý přístup z VM
Single-Root I/O Virtualization (SR-IOV)
  I/O zařízení deklarují své schopnosti virtualizace
  Rozšíření standardu PCI Express

## Slide 7: Intel – další technologie týkající se virtualizace
Graphics Virtualization Technology
  Využití výpočetní síly (Intel) GPU ve virtuálních strojích
    Exkluzivní přístup (GVT-D)
    Sdílený přístup (GVT-S) – vyžaduje přizůsobení ovladačů ve virtuálních strojích
    Časový multiplex (GVT-G)
Data Direct I/O Technology (DDIO)
  Zpřístupnění CPU cache pro DMA – snížení latence síťové komunikace

## Slide 8: AMD
Virtualization Extensions to the x86 Instruction Set
  Enables software to more efficiently create VMs so that multiple operating systems and their applications can run simultaneously on the same computer
Tagged TLB
  Hardware features that facilitate efficient switching between VMs for better application responsiveness
Rapid Virtualization Indexing (RVI)
  Helps accelerate the performance of many virtualized applications by enabling hardware-based VM memory management
AMD-V Extended Migration
  Helps virtualization software with live migrations of VMs between all available AMD Opteron processor generations
I/O Virtualization
  Enables direct device access by a VM, bypassing the hypervisor for improved application performance and improved isolation of VMs for increased integrity and security

## Slide 9: Virtualizace I/O

## Slide 10: Obsluha IO požadavku v OS bez virtualizace - zjednodušeno
Aplikační proces volá jádro
Jádro nastartuje IO operaci
  I/O instrukce
Po dobu čekání běží jiné aplikační vlákno
Dokončení operace je signalizováno přerušením
  To putuje od IO zařízení přes APIC
    (terminologie x86: advanced programmable interrupt controller)
Obsluha přerušení začíná zkoumáním důvodu
  APIC sdružuje různé zdroje přerušení
Jádro testuje úspěšnost operace
  I/O instrukce
  Samotný výsledek I/O bývá v paměti
Ukončení obsluhy přerušení se hlásí APICu
  Ochrana před rekurzí
system call
thread 1
IO init
ctx switch
APIC check
IO cleanup
APIC cleanup
ctx switch
thread 1
thread 2
hw interrupt
IO

## Slide 11: Obsluha IO požadavku v OS bez virtualizace (1 CPU)
V reálném případě je IO zařízení často obsazeno
  Požadavky čekají ve frontě organizované jádrem OS
  Obsluha přerušení typicky dokončuje starý požadavek a startuje nový
Zdrojů přerušení je víc než signálů, které vedou k CPU
  Obsluha jednoho přerušení občas řeší více zdrojů přerušení najednou
system call
thread 1
IO busy? req enqueue
ctx switch
thread 2
hw interrupt
APIC check
IO cleanup
IO init
APIC cleanup
req dequeue
ctx switch
APIC check
IO cleanup
IO init
APIC cleanup
req dequeue
ctx switch
thread 1
thread 3
hw interrupt
IO
IO
IO

## Slide 12: Obsluha IO požadavku v OS bez virtualizace (více CPU)
thr 2
sys call
thr 1
IO busy? req enqueue
ctx switch
thr 4
hw int
APIC check
IO cleanup
IO init
APIC cleanup
req dequeue
ctx switch
APIC check
IO cleanup
IO init
APIC cleanup
req dequeue
ctx switch
thr1
thr 5
hw int
IO
IO
IO
thr 3
APIC rozděluje přerušení na CPU
  často cyklicky
IO požadavek je dokončen na jiném CPU než vznikl
  nevýhodné z hlediska cache
  alternativy:
    zařadit připravené vlákno do fronty původního CPU
    přerušit ihned původní CPU (pomocí APIC)

## Slide 13: Obsluha přerušení v OS bez virtualizace (více CPU)
thread 1
CPU obvykle automaticky zakáže vnější přerušení při vstupu do jeho obsluhy
  Na jiných CPU ale přerušení zakázána nejsou
Datové struktury jádra musejí být chráněny
  CS - Spinlock
hw interrupt
APIC check
IO cleanup
IO init
APIC cleanup
req dequeue
ctx switch
thread 2
IO
IO
CPU: interrupts disabled
CS
CS

## Slide 14: Obsluha přerušení v OS s virtualizací (bez HW podpory virtualizace)
thr 1
Jádro OS běží v aplikačním režimu
  Přerušení jsou fyzicky povolena
  VMM je musí odložit na přípustný okamžik
Interakce s IO a APIC musí být virtualizována
Kritické sekce mohou být přerušeny fyzickým přerušením a přeplánovány
  Trvají nepřípustně dlouho
  Ostatní virtuální CPU jsou zablokovány ve spinlocku - aktivně!
hw int
virtual APIC check
virtual IO cleanup
virtual IO init
virtual APIC cleanup
req dequeue
ctx switch
thr 2
IO
IO
CS
CS
APIC check
IO cleanup
ctx switch
APIC emulation
IO emulation
IO emulation
APIC emulation
IO init
ctx switch
APIC cleanup

## Slide 15: Obsluha přerušení v OS s virtualizací (s root/non-root režimy)
thr 1
Jádro OS běží v non-root režimu
  Přerušení jsou fyzicky povolena, CPU je řeší jako VM-Exit
  VMM je musí poslat správnému VM
Interakce s IO a APIC musí být virtualizována
hw int
virtual APIC check
virtual IO cleanup
virtual IO init
virtual APIC cleanup
req dequeue
ctx switch
thr 2
IO
IO
CS
CS
APIC check
IO cleanup
(vm switch)
APIC emulation
IO emulation
IO emulation
APIC emulation
IO init
APIC cleanup

## Slide 16: Obsluha přerušení v OS s virtualizací (s root/non-root a VMDQ)
thr 1
Jádro OS běží v non-root režimu
  Přerušení jsou fyzicky povolena, CPU je řeší jako VM-Exit
  VMM je musí poslat správnému VM
IO je přímo zpřístupněno v exklusivním režimu (VMDQ)
APIC stále musí být virtualizován
hw int
virtual APIC check
IO cleanup
IO init
virtual APIC cleanup
req dequeue
ctx switch
thr 2
IO
IO
CS
CS
APIC check
(vm switch)
APIC emulation
APIC emulation
APIC cleanup

## Slide 17: Obsluha přerušení (s root/non-root, VMDQ a FlexPriority)
thr 1
IO je přímo zpřístupněno v exklusivním režimu (VMDQ)
Virtualizace APIC je řešena hardwarově
  Přerušení od zařízení obsluhovaných exkluzivně právě běžící VM jsou v APIC/CPU konfigurovány tak, že nevyvolávají VM exit – obsluhuje je jádro OS
  Ostatní přerušení VM exit vyvolávají
  Při přepnuví VM musí VMM rekonfigurovat APIC
hw int
APIC check
IO cleanup
IO init
APIC cleanup
req dequeue
ctx switch
thr 2
IO
IO
CS
CS
APIC check
vm switch
APIC retrigger
APIC reconfig

## Slide 18: Obsluha přerušení v OS s ovladačem virtuálního zařízení
thr 1
Instalace speciálního ovladače virtuálního zařízení do OS
  Vyřeší emulaci samotného IO zařízení
  Nevyřeší emulaci APIC a režii přepínání kontextu
    Tyto části bývají společné všem zařízením a nelze je vyměnit bez zásahu do OS
  Problém spinlocku zůstává
hw int
virtual APIC check
virtual APIC cleanup
ctx switch
thr 2
IO
IO
CS
APIC check
IO cleanup
ctx switch
APIC emulation
IO request
APIC emulation
IO init
ctx switch
APIC cleanup
device driver

## Slide 19: Obsluha přerušení v OS s ovladačem virtuálního zařízení a FlexPriority
thr 1
Instalace speciálního ovladače virtuálního zařízení do OS
  Vyřeší emulaci samotného IO zařízení
  Emulaci fiktivního APIC zařídí přímo HW
hw int
dummy APIC check
dummy APIC cleanup
ctx switch
thr 2
IO
IO
CS
APIC check
IO cleanup
ctx switch
IO request
IO init
ctx switch
APIC cleanup
device driver

## Slide 20: Plánování vláken v OS i ve VMM
Každé asynchronní (I/O) i synchronní (syscall) přerušení může způsobit oživení vlákna - co s ním?
  Přerušené vlákno může také zůstat živé
  A) přerušené vlákno má přednost před oživeným
    Počítající vlákna prakticky znemožňí běh komunikujících
      1 obrátka komunikace za časové kvantum preemptivního plánovače
  B) oživené vlákno dostane přednost před přerušeným
    Vlákna intenzivně provádějící I/O potlačí běh nekomunikujících
  C) něco mezi tím
    Unix: Dynamické priority
Jádro OS předpokládá známý počet stále běžících CPU
  To při virtualizaci neplatí
  Iluze většího počtu CPU je vytvářena preemptivním plánovačem ve VMM
    Perioda plánovače rozhoduje o efektivitě komunikujících virtuálních CPU

## Slide 21: Starší metody virtualizace

## Slide 22: Virtualizace CPU – starší metody

## Slide 23: Virtualizace CPU
Rozhraní software-hardware v klasickém CPU (s dvěma módy)
  Neprivilegovaný mód (aplikační procesy)
    Instrukční sada (neprivilegované instrukce)
    Stav CPU
      Skutečný obsah neprivilegovaných registrů
      Efekt stavu privilegovaných registrů
    Paměťový prostor procesu
      R/W operace
      Manipulace prostřednictvím služeb OS
    Mechanismus volání jádra OS
      Speciální instrukce nebo (úmyslná) chyba
  Privilegovaný mód (jádro OS) - navíc
    Privilegované instrukce
    Stav CPU
      Skutečný obsah privilegovaných registrů
    Paměťový prostor procesu
      Manipulace s HW částí stránkování (TLB)
    I/O operace
    Obsluha přerušení synchronních i asynchronních

## Slide 24: Virtualizace CPU
Cíl: implementovat "jinak" rozhraní software-hardware
  Nepřiznat sdílení fyzického CPU s jinými virtuálními stroji
Situace v procesorech bez HW podpory - s dvěma módy
Neprivilegovaný mód (aplikační procesy)
  Instrukční sada (neprivilegované instrukce)
    Implementováno bez úprav fyzickým CPU - jinak to kvůli výkonu nelze
    Fyzické CPU je občas odebráno preemptivním multitaskingem hypervizoru
  Stav CPU
    Skutečný obsah neprivilegovaných registrů
      Preemptivní multitasking hypervizoru vyměňuje obsah registrů
    Efekt stavu privilegovaných registrů
      Fyzický stav je nutně jiný, ale odchylka nesmí být viditelná
  Paměťový prostor procesu
    Mechanismus virtuální paměti musí kombinovat sdílení paměti mezi VM a sdílení mezi procesy jednoho VM
  Mechanismus volání jádra OS
    Nelze přímo připustit původní semantiku (přepnutí do privilegovaného módu a skok do OS)

## Slide 25: Virtualizace CPU
Cíl: implementovat "jinak" rozhraní software-hardware
  Nepřiznat sdílení fyzického CPU s jinými virtuálními stroji
Situace v procesorech bez HW podpory - s dvěma módy
Privilegovaný mód (jádro OS) - navíc
  Privilegované instrukce
    Většinou nelze připustit přímé provedení fyzickým CPU
  Stav CPU
    Fyzický obsah většiny privilegovaných registrů nelze přiznat
  Paměťový prostor procesu
    Manipulace s HW částí stránkování (TLB) musí být emulována
    Nutnost zaznamenat i manipulaci prováděnou neprivilegovanými instrukcemi
  I/O operace
    U sdílených zařízení nelze připustit přímé provedení fyzickým CPU
  Obsluha přerušení synchronních i asynchronních
    Přerušení obvykle přepíná CPU do privilegovaného režimu
    Začátek obsluhy přerušení musí být ve VMM

## Slide 26: Přístupy k virtualizaci
Aplikační kód je vždy vykonáván fyzickým CPU
Kód jádra OS lze vykonávat různými způsoby
Situace v procesorech bez HW podpory
  Trap and Emulate - Jádro OS vykonáváno fyzickým CPU běžícím v aplikačním režimu [první éra virtualizace]
    Privilegované instrukce způsobí výjimku a jsou emulovány
      Časová penalizace každého přechodu aplikace-jádro
    Neprivilegované instrukce musejí běžet identicky s privilegovaným režimem
      Nepřiznat změněný stav procesoru neprivilegovanou instrukcí
  Binary translation - přeložení do "bezpečného" kódu [VMWare x86]
    Instrukce manipulující s privilegovanou částí stavu jsou upraveny
      Vyžaduje čas a prostor pro překlad (on demand)
    Bezpečný kód vykonáván fyzickým CPU [v privilegovaném režimu ?]
      Šetří čas na přepínání režimu CPU
Hardwarová podpora virtualizace [VMWare x64]
  Více úrovní privilegovanosti ve stavu procesoru
    Na stroji s N úrovněmi lze emulovat virtuální stroj s N-1 úrovněmi
  Oddělené (stínové) registry pro fyzický a virtuální stav CPU

## Slide 27: Přístupy k virtualizaci
Aplikační kód je vždy vykonáván fyzickým CPU
Kód jádra OS lze vykonávat různými způsoby
  Fyzickým CPU běžícím v aplikačním režimu [první éra virtualizace]
  Binary translation - přeložení do "bezpečného" kódu [VMWare x86]
    Bezpečný kód vykonáván fyzickým CPU v privilegovaném [?] režimu
  Hardwarová podpora virtualizace [VMWare x64]
    Více úrovní privilegovanosti ve stavu procesoru
      Na stroji s N úrovněmi lze emulovat virtuální stroj s N-1 úrovněmi
  Paravirtualizace [Xen, některé varianty Hyper-V]
    Upravený OS nepoužívá privilegované instrukce
      Ani jinak nezasahuje přímo do privilegovaného stavu (stránkování)
    OS je vykonáván fyzickým CPU v aplikačním režimu
      Ochrana proti chybám v OS
    Privilegované akce nahrazeny voláním hypervizoru
      Výrazně menší režie než při emulaci rozhraní SW-HW
      Zůstává režie přepínání aplikace-OS přes hypervizor

## Slide 28: Operační systém na fyzickém CPU
Režim CPU
  Aplikační
  Privilegovaný
  Odlišeno příznakem v privilegovaném registru
Vstup do privilegovaného režimu
  Přerušení
  Instrukce pro volání jádra (SYSCALL)
  Chyba
Návrat z privilegovaného režimu
  Instrukce návratu (IRET, SYSRET)
aplikační proces
jádro OS
CPU
aplikační registry
privilegovanéregistry

## Slide 29: Operační systém na virtualizovaném CPU - Trap and Emulate
aplikační proces
jádro OS
VMM
Aplikační proces
  Pracuje normálně
Jádro OS
  Pracuje v aplikačním režimu
  Privilegovaná instrukce způsobí softwarové přerušení
  VMM toto přerušení obsluhuje - emuluje instrukci, která ji způsobila
Privilegované registry virtuálního CPU
  uloženy v paměti VMM
CPU
aplikační registry
privilegovanéregistry
privilegovanéregistry

## Slide 30: Trap and Emulate - Nevýhody
aplikační proces
jádro OS
VMM
Jádro OS vyvolává hodně privilegovaných instrukcí
  Počet závisí na architektuře CPU, systému a OS
Softwarová emulace instrukcí je pomalá
  Režie přerušení
  Režie dekódování
  Režie závisí na architektuře CPU
CPU
aplikační registry
privilegovanéregistry
privilegovanéregistry

## Slide 31: Trap and Emulate - Nevýhody
První éra virtualizace
  IBM 370
    I/O řešeno HW kanály = málo privilegovaných instrukcí v OS
    Mizivý paralelismus = levné skoky
    Jednoduchá a pravidelná instrukční sada = levné dekódování
    Monolitické aplikace = málo meziprocesové komunikace
  Trap and Emulate byla vhodná technika
Dnes
  Jádro OS vyvolává hodně privilegovaných instrukcí
    Intenzivní komunikace mezi procesy a s I/O zařízeními
  Softwarová emulace instrukcí je pomalá
    Režie přerušení
    Režie dekódování
    Režie závisí na architektuře CPU

## Slide 32: Problémy režimu trap-and-emulate
Komprese privilegií
  Jádro virtualizovaného OS pracuje na jiné prioritní úrovni, než si myslí
    Některé instrukce se chovají jinak (intel x86)
    Řešeno velmi pracně překladem (VMWare)
Společný adresový prostor
  CPU nepřepíná adresový prostor při volání jádra
    Ochrana OS řešena privilegovanými stránkami
  Virtualizovaný OS nakládá s virtuálním adresovým prostorem jako s vlastním
  Nezbývá místo pro VMM
    VMWare: řešeno segmentací (dostupná pouze v 32-bit režimu)
Příliš mnoho přechodů VM-VMM

## Slide 33: Virtualizace virtuální paměti – starší metody

## Slide 34: Virtuální paměť ve fyzickém počítači
Adresový prostor z pohledu procesu
  Jeden nebo více souvislých úseků
    Rozložení a význam určen dohodou aplikace a OS
  Dělení na stránky je neviditelné
adresový prostor z pohledu procesu
A
B
D
C
E

## Slide 35: Virtuální paměť ve fyzickém počítači
Abstraktní pohled na virtuální paměť
  Virtuální stránky jsou mapovány na fyzické rámce
  Stránky odložené na disk mapovány nejsou
  Fyzický adresový prostor je sdílen mnoha procesy
virtuální adresový prostor
A
B
D
C
A
E
D
fyzický adresový prostor
X
E

## Slide 36: Virtuální paměť ve fyzickém počítači
Realizace dvouúrovňovým stránkováním (x86)
  Při výpadku TLB procesor prochází dvě úrovně stránkovacích tabulek
  Stránkovací tabulky uloženy ve fyzickém adresovém prostoru
  Fyzická adresa kořene uložena v registru CPU
CPU
virtuální adresový prostor
A
B
D
C
A
E
D
fyzický adresový prostor
X
E

## Slide 37: Virtuální paměť ve fyzickém počítači
Kód a data OS bývají součástí virtuálního adresového prostoru
  Přepínání stránkování při každém volání OS by bylo neefektivní
  Stránky OS přístupné pouze v privilegovaném režimu procesoru
  Volání OS provedeno speciální instrukcí, která zapíná privilegovaný režim
CPU
OS
virtuální adresový prostor
A
B
D
C
A
E
D
fyzický adresový prostor
X
E
OS

## Slide 38: Virtuální paměť ve fyzickém počítači
Operační systém plní stránkovací tabulky
  Stránkovací tabulky jsou mapovány podobně jako data OS
  OS zapisuje do stránkovacích tabulek běžnými instrukcemi
  Zápis většinou musí být následován privilegovanou instrukcí "TLB flush"
CPU
OS
virtuální adresový prostor
A
B
D
C
A
E
D
fyzický adresový prostor
X
E
OS

## Slide 39: Virtuální paměť ve virtuálním počítači
VMM poskytuje iluzi fyzického adresového prostoru
  Mapování fyzického prostoru hosta na fyzický prostor hostitele
  VMM může odkládat stránky na disk podobně jako OS
A
E
D
virtualizovaný fyzický adresový prostor hosta
X
OS
A
D
fyzický adresový prostor hostitele
OS

## Slide 40: Virtuální paměť ve virtuálním počítači
Prováděný kód pracuje s virtuálním adresovým prostorem hosta
Potřebné mapování vznikne složením
  mapování definovaného operačním systémem hosta
  mapování definovaného virtualizací počítače hosta
A
E
D
virtualizovaný fyzický adresový prostor hosta
X
OS
A
D
fyzický adresový prostor hostitele
OS
virtuální adresový prostor
A
B
D
C
E

## Slide 41: Virtuální paměť ve virtuálním počítači
Ve virtuálním adresovém prostoru běží
  Aplikační procesy hosta
  OS hosta
  VMM
Potřebujeme 3 úrovně privilegií ke stránkám
A
E
D
virtualizovaný fyzický adresový prostor hosta
X
OS
A
D
fyzický adresový prostor hostitele
OS
OS
virtuální adresový prostor
A
B
D
C
E
VMM

## Slide 42: Virtuální paměť ve virtuálním počítači - bez HW podpory
Realizace složeného mapování
  Stránkovacími tabulkami ve fyzickém prostoru hostitele
    Obsahují fyzické adresy v prostoru hostitele
CPU
A
D
fyzický adresový prostor
VMM
OS
OS
virtuální adresový prostor
A
B
D
C
E
VMM

## Slide 43: Virtuální paměť ve virtuálním počítači - bez HW podpory
V systému jsou dvojí stránkovací tabulky
  Stránkovací tabulky hostitele používané fyzickým CPU
    Obsahují fyzické adresy v prostoru hostitele
  Virtualizované stránkovací tabulky hosta používané OS hosta
    Obsahují virtualizované fyzické adresy v prostoru hosta
CPU
A
D
fyzický adresový prostor
VMM
OS
OS
virtuální adresový prostor
A
B
D
C
E
VMM
CPU
A
E
D
virtualizovaný fyzický adresový prostor
X
OS

## Slide 44: Virtuální paměť ve virtuálním počítači - bez HW podpory
VMM počítá výsledné mapování ze stránkovacích tabulek hosta
  OS hosta zapisuje do svých tabulek neprivilegovanými instrukcemi
  VMM musí zajistit přiměřenou koherenci fyzických tabulek a tabulek hosta
    Virtualizované tabulky hosta mohou být mapovány read-only a zápisy emulovány
    Koherenci lze udržovat v rámci emulace privilegované instrukce "TLB flush"
CPU
A
D
fyzický adresový prostor
VMM
OS
OS
virtuální adresový prostor
A
B
D
C
E
VMM
+
virtualizace
paměti hosta hostitelem

## Slide 45: Virtuální paměť ve virtuálním počítači - bez druhé virtualizace
Slabší VMM neumí odkládání virtualizované paměti na disk
  Mapování virtualizovaných fyzických adres na fyzické je identita
    VMM pouze kontroluje, zda OS hosta nemapuje nežádoucí fyzické adresy
  OS hosta se musí vyrovnat s dírami ve fyzickém adresovém prostoru
    Používáno převážně při paravirtualizaci (Xen)
CPU
A
D
fyzický adresový prostor
VMM
OS
virtuální adresový prostor
VMM
CPU
A
E
D
virtualizovaný fyzický adresový prostor
X
OS
OS
A
B
D
C
E
X
E
Y
Z

## Slide 46: Virtuální paměť ve virtuálním počítači - EPT / NPT[RVI]
Extended (Intel) / Nested (AMD) Page Tables
  Skládání dvojího mapování provádí procesor sám
    Týká se mechanismu hardware page-walk
      TLB obsahuje složené mapování
    Řeší i chybné naplnění stránkovacích tabulek
A
E
D
virtualizovaný fyzický adresový prostor hosta
X
OS
A
D
fyzický adresový prostor hostitele
OS
OS
virtuální adresový prostor
A
B
D
C
E
VMM

## Slide 47: UNUSED SLIDES

## Slide 48: Virtualizace - klady a zápory

## Slide 49: Motivace pro virtualizaci
Lepší využití CPU
  Většina počítačů se většinu doby fláká
Lepší využití paměti, diskového prostoru,...
  OS neumí bezbolestně přidat nový prostor - velikosti bývaji předimenzovány
  Virtualizace dokáže prezentovat větší než skutečný prostor
Možnost migrace virtuálních počítačů
  Load-balancing, fault-tolerance
Vzdálená správa
  CD pro instalaci OS lze do virtuální mechaniky vložit kliknutím myši
Checkpointy
  Nepovedené změny v konfiguraci lze vrátit
Výuka uživatelů/správců
Testování a ladění OS, sítí i aplikací
  Zkoumání malware

## Slide 50: Virtualizace
Účel virtualizace (technický pohled)
  Větší počet virtuálních objektů než fyzických
    virtuální vs. fyzická paměť, virtuální počítač
  Virtuální objekty jiného druhu než fyzické
    emulace počítače jiné architektury
  Virtuální objekty vzdálené od fyzických
    vzdálené disky prezentované jako lokální, vzdálená klávesnice+obrazovka
  Virtuální objekty implementované zcela jinak, než fyzické
    disky implementované souborem
  Virtuální objekty bez vazby na fyzický svět
    virtuální síťe
  Zásahy do chování, které by bez virtualizace nebyly možné
    ladění, experimenty, měření
    šizení všeho druhu (time sharing, thin provisioning)
    migrace, load balancing

## Slide 51: Problémy virtualizace
Ztráta výkonu
  Silně závisí na charakteru aplikací i technologii virtualizace
  Někdy jednotky, někdy desítky procent
Změna charakteristik při migraci
  Různá CPU
Nespolehlivé měření/ladění výkonu
Nepřipravenost fyzické síťové infrastruktury
  Migrace virtuálních síťových karet mezi fyzickými
Nepřipravenost dodavatelů software
  Nevýhodné licenční podmínky
  Problémy s individuálními checkpointy v komunikujících systémech

## Slide 52: Virtualizace – technické principy

## Slide 53: Virtualizace
Virtualizovaná zařízení
  Počítač
    Virtualizované rozhraní
      fyzické rozhraní software-hardware (fyzická virtualizace)
      softwarové rozhraní uvnitř OS (paravirtualizace)
    Zahrnuje virtualizaci zařízení uvnitř počítače
  CPU
    Virtualizované rozhraní = instrukční sada
      Aplikační + privilegované instrukce (hardwarová virtualizace)
      Aplikační instrukce (paravirtualizace)
    Samo o sobě nema smysl - CPU nemá vstup/výstup
  Paměť
    Virtualizované rozhraní = instrukce čtení a zápisu
  I/O zařízení
    Virtualizováno
      na úrovni I/O instrukcí
      na softwarovém rozhraní uvnitř OS

## Slide 54: Úrovně virtualizace
Sdílení fyzického počítače virtuálními
  CPU
    guest OS i hypervizor používají preemptivní multitasking
  Paměť
    guest OS už má svou virtuální paměť
    hypervizor přidává druhou úroveň
  Disky
    virtuální disk mapován do společného diskového prostoru
    iSCSI, SAN, NAS,...
  Sítě
    trunk mode, NAT, virtuální sítě,...
  Další zařízení
    exkluzivní přístup
    sdílený přístup
    vzdálené USB apod.

## Slide 55: Virtualizace – abstraktní pohled

## Slide 56: Virtualizace – abstraktní pohled
Virtualizace se týká běhu software
Cílem virtualizace je
  sdílet hardware pro běh několika (nesouvisejících) kusů software
  přesouvat běžící nebo pozastavené kusy software jinam
  pozorovat chování software apod.
Software je
  FORTRAN, C, ... – přeložený program obsahující instrukce fyzického CPU
  Java, C#, ... – napůl přeložený program obsahující instrukce virtuálního stroje
  Python, PHP, ... – zdrojové kódy
Běh software vždy zahrnuje běh knihovních funkcí
  Část knihoven je vždy v podobě instrukcí fyzického CPU (typicky přeloženo z C)
    V mnoha případech se v nativních knihovnách odehrává většina běhu
    Vyšší jazyk a nativní knihovny typicky komunikují sdílením paměti
    Oddělení běhu nativních knihoven od vyšších vrstev je prakticky nerealizovatelné
  I v případě vyšších jazyků je vhodné chápat běh software jako provádění instrukcí fyzického CPU (knihovna, kód generovaný JIT překladem, interpreter)

## Slide 57: Virtualizace – abstraktní pohled
Software je program prováděný jako posloupnost nativních instrukcí
Software dnes obvykle neběží jako jeden samostatný program
  Z hlediska balancování zátěže a migrace je potřeba řešit skupinu programů společně
  Jejich spolupráce je zajištěna službami OS – tyto služby je nutné také zahrnout do balancovaného/migrovaného softwarového balíku
Základní otázkou virtualizace je místo, kde je balík software odříznut od okolí
  Kontejnery – na rozhraní aplikace-OS
  Paravirtualizace – uprostřed OS
  Skutečná virtualizace – na rozhraní OS-HW

## Slide 58: Varianty virtualizace
Virtualizaci lze dělat na mnoha úrovních
  Aplikační virtualizace
    chroot, WoW, UAC, kontejnery, bash.exe
    skupinám procesů je prezentováno jiné prostředí
    implementováno operačním systémem
  Paravirtualizace
    Xen, Microsoft Hyper-V
    na fyzickém stroji běží několik upravených operačních systémů
    hypervizor řeší alokaci zdrojů a serializaci přístupu k zařízením
  (Hardwarová/Klasická) Virtualizace
    VMWare, Microsoft Hyper-V, Xen HVM
    na fyzickém stroji běží několik neupravených operačních systémů
    hypervizor vytváří každému z nich iluzi fyzického hardware

## Slide 59: Volba přístupu k virtualizaci
Může neupravený binární kód jádra OS běžet v uživatelském režimu CPU?
Je emulace privilegovaných instrukcí dost rychlá?
Podporuje hardware tři úrovně privilegií etc.?
Chceme upravovat zdrojové kódy jádra?
Paravirtualizace
(Xen 2003)
Binary Translation (VMWare 1999)
Trap and Emulate
(IBM VM 1972)
Hardwarová Virtualizace
(Xen HVM 2005) (VMWare 2006)
Věříme, že jádro OS dokáže dokonale oddělit procesy?
Aplikační virtualizace (chroot 1982)
(FreeBSD jail 2000)
(Solaris Containers 2004)
(Docker 2013)

## Slide 60: Trap and Emulate - Nevhodné procesory
aplikační proces
jádro OS
VMM
Nevhodná architektura procesoru neumožňuje použití Trap and Emulate
  Intel x86
Typické chyby
  Část privilegovaných registrů je čitelná neprivilegovanou instrukcí
  Některé instrukce se v různých režimech chovají různě
  Příliš mnoho instrukcí jádra OS vyvolává v aplikačním režimu chybu
CPU
aplikační registry
privilegovanéregistry
privilegovanéregistry

## Slide 61: Binary Translation

## Slide 62: Softwarová emulace s překladem (neprivilegovaný mód)
aplikační proces
přeložené jádro OS
VMM
Úprava jádra OS
  Binární kód jádra je překladačovými technikami upraven tak, aby neprováděl privilegované operace
  Privilegované registry CPU si upravený kód emuluje sám
  Zásah VMM nutný pro:
    Přechody aplikace-jádro
    Akce s významným efektem (např. na stránkování)
    I/O operace
    Systém přerušení
CPU
aplikační registry
privilegovanéregistry
privilegovanéregistry

## Slide 63: Softwarová emulace s překladem (privilegovaný mód)
aplikační proces
přeložené jádro OS
VMM
Úprava jádra OS
  Binární kód jádra je překladačovými technikami upraven tak, aby neprováděl privilegované operace
  Privilegované registry CPU si upravený kód emuluje sám
  Jádro je překladem fakticky donuceno dobrovolně spolupracovat s VMM
    Přechody aplikace-jádro jsou stejně drahé jako bez VM
    Přechody jádro-VMM jsou levné
  Nutná důvěra v mechanismus překladu
CPU
aplikační registry
privilegovanéregistry
privilegovanéregistry