## Slide 1: Počítačové systémy
Filip Zavoral
filip.zavoral@matfyz.cuni.cz
www.ksi.mff.cuni.cz/~zavoral
mattermost: nswi170-compsys-zavoral
NSWI170 - cvičení
LS 2021/2022

## Slide 2: Organizace cvičení
Průběh
  2/2 Z/Zk
  cvičení 1x za 2 týdny
DoDo - část úloh na cvičení, zbytek doma
  nejpozději za týden vše dořešit
    upload do Recodexu, oprava
  opravy dle osobních připomínek
    nejpozději před následujícím cvičením
1. cvičení
  C (C++)
před 2. cvičením
  knihovna: Arduino
    Arduino Uno + multifunction shield
  Arduino IDE
další cvičení
  Arduino
Zápočet
  dokončené úlohy včas a správně v Recodexu, opravy
  závěrečná úloha

## Slide 3: Jazyk C
a troška C++

## Slide 4: Hello world
jazyk C
  blízko hw, kompilovaný, staticky typovaný
coliru.stacked-crooked.com
  nebo Visual Studio, ...
➟ hello world
➟ 1.1 vánoční stromeček z hvězdiček
  rozšíření:
    1.1b na každé n-té úrovni ozdoba
    1.1c košatý strom
#include <stdio.h>
void hello()
{
printf( "Hello World\n");
}
int main()
{
hello();
}
void stars( int n) {
for( int i=0; i<n; ++i) {
printf( "*");
}
}
void tree( int height) {
int x = 0;
for( int i = .. .. ..) {
stars( x + i);
}
....
start programu
cyklus
funkce
*
***
*****
*******
*********
***********
if( n < 10) {
....
} else {
....
}
while( n < 10) {
....
}
*
***
*****
O ******* O
*********
***********
životnost i v bloku
DEKOMPOZICE
*
***
*****
***
*****
*******
*********
***********

## Slide 5: Průměr pole
➟ průměr hodnot pole
  hvězdičkami
  vypište tolik hvězdiček,
  kolik je průměrná hodnota
int pole[10];
int a[] = { 0, 1, 2, 3, 4 };
+ - * / % < <= == != >= >
& vs. &&
/* comment */
// comment
pole
inicializované pole
int f( int y) {
int z;
return y+z;
}
int main() {
int x = f(1);
}
lokální
proměnná
formální parametr
skutečný parametr
návratová hodnota
index vždy 0..n-1
typ
všechny proměnné musejí být deklarované
typ návratové hodnoty funkce
int avg( int pole[], int count) {
sizeof( pole)
....
}
int main() {
int a[] = { 10, 12, 14, 16 };
int a_cnt = sizeof(a)/sizeof(a[0]);
int x = avg( a, a_cnt);
....( x);
}
libovolně velké pole
překladač nezná velikost
velikost celého pole
velikost jednoho prvku

## Slide 6: Klouzavý průměr naměřených hodnot
➟ 1.2 teploměr
  v pravidelných intervalech teplota
  1.2a graf (hvězdičky) hodnot
  1.2b i záporná čísla (záporné **|, kladné |**)
  další varianty (udělejte alespoň jednu)
    1.2c graf klouzavého průměru hodnot
      velikost klouzání - parametr
    1.2d horizontální časová osa (otočení o 90⁰)
    1.2e dvě pole ⇝ prolínající se grafy (*,#)
      větší hodnota je "vespod"
➟ 1.3 nespolehlivý teploměr
  některé záznamy neplatné
    speciální hodnota
      = předchozí hodnota
  efektivita
    nekopírujte pole, jeden průchod
  Recodex
❤ lineární aproximace
******
*******
*******
********
**********
***********
*******
**
*
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 14 | 12 | 9
constexpr int no_value = -999;
int teploty[] = { 10, 12, no_value, no_value, 20 };
******###
*******#
######***
#####****
######****
#########**
*******###
**######
*#####
|******
|*******
|*******
|*****
|***
|*
*|
**|
***|
❤ ≡ dobrovolné, na hraní, ...

## Slide 7: Odevzdání
vše dokončit
upload do Recodexu
  do týdne
    1.1: b nebo c
    1.2: alespoň jedna z variant c/d/e
    1.3: přesné zadání dle Recodexu
      tak, aby byl Recodex 100%-ně spokojený
    funkční i ty části, které Recodex nekontroluje
  osobní připomínky
    opravit do půlnoci před následujícím cvičením
    reupload do Recodexu
půjčit/sehnat Arduino
  zkompletovat
  opatrně - nesahat na piny!
instalace Arduino IDE
  vyzkoušet propojení
  ❤ hrát si
#include <stdio.h>
void x11b_tree( int levels, int step) {
....
}
constexpr int no_value = -999;
int temp[] = { 10, 12, 15, .... };
int temp_nv[] = { 10, no_value, 15, .. };
void average() { .... }
void x12d_thermo _horizontal() { .... }
void x13_thermo_unreliable() { .... }
int main()
{
// x11b_tree( 8, 3);
// average();
// x12d_thermo_horizontal();
x13_thermo_unreliable();
}
kontroluje Recodex
Recodex nekontroluje, volání funkcí nechat zakomentované
číslo úlohy!
smysluplné identifikátory

## Slide 8: Arduino
LED

## Slide 9: Arduino
Arduino UNO
  základní deska, digitání a analogové piny
Expansion board (shield)
  multifunction shield - funduino
  tlačítka, LED, 4-místný displej, bzučák
Arduino IDE
  www.arduino.cc/reference
  kabinet.fyzika.net/dilna/ARDUINO/funduino-popis.php
  2.0 (1.8)
  manage libraries
    Arduino AVR Boards (Uno)
    Tools / Board / ... Arduino Uno
    Tools / Port / COMx (Arduino Uno)
CPU ATmega328P
14 digital I/O pins
6 analog inputs
Clock speed 16 MHz
FLASH memory 32 KB
SRAM 2 KB
EEPROM 1 KB

## Slide 10: Arduino
  sketch
    save -> Documents/Arduino/novak -> novak.ino
    compile ctrl-R
    upload ctrl-U
  void setup();
    jednou při startu
    nastavení módu PINů
    počáteční hodnoty PINů / proměnných
  void loop();
    ~ 1000x /s
    vlastní výkonný kód
Sketch .ino
Binary code
compile ctrl-R
upload ctrl-U
FLASH mem
Bootloader
write
IDE
Arduino
int main() {
init();
setup();
for(;;)
loop();
}
zjednodušeno
void setup() {
....
}
void loop() {
....
}
inicializace
provede se jednou
smyčka
provádí se cca 1000x /s
nezastavovat, co nejrychleji se vrátit

## Slide 11: LED
diody připojeny na PINy
inicializace PINu
  typicky v setup()
  pinMode( pin, OUTPUT)
ovládání LED ≈ zápis na PIN
  digitalWrite( pin, HIGH/LOW)
  HIGH ≈ ☻ nesvítí
  LOW ≈ ☻ svítí
➟ rozsviťte i-tou LED
  ostatní zhasněte
  parametr
// my funshield library
constexpr int led[] {..};
constexpr int led_count = ..;
// my assignments
void led_on(..) {
....
}
// setup and loop
void setup() {
....
}
void loop() {
....
}
inicializace
≡ zhasnutí
// my funshield library
constexpr int led[] { 13, 12, 11, 10 };
constexpr int led_count = sizeof(led)/sizeof(led[0]);
// ....
digitalWrite( led[i], LOW);
čísla nepoužívat nikde jinde!
pinMode
jen volání vlastních funkcí
výkonný kód
no copy-and-paste
low-level kód
nepoužívejte přímo, vytvořte si abstrakci

## Slide 12: Blikání a časování
unsigned long millis();
  počet ms od staru
➟ 2.1 blikající LED
  kdy něco dělat?
  co dělat?
    (interní) stav vs. jeho vizualizace
  co si potřebuju pamatovat?
  kde to budu mít uložené?
➟ 2.2 semafor na železničním přejezdu
  vždy jedna dvojice LED svítí, druhá ne
  parametr: čas jednoho bliku
unsigned long last_time = 0;
void loop_delay( unsigned long interval) {
auto cur_time = millis();
if( cur_time >= last_time + interval) {
last_time += interval;
....
}
}
nastal čas
něco dělat!
0 | 300 | 600 | 900
☻ | ☻ | ☻ | ☻
teď změna stavu
vizualizace
bool sviti = false;
void blik(....) {
if( nastal čas) {
sviti = ! sviti;
....
}
}
logická negace
změna stavu
void blik(....) {
bool sviti = false;
if( nastal čas) {
sviti = ! sviti;
// vizualizace
}
}
funguje?
dekom pozice
globální
musí přežít!
stav
musí přežít

## Slide 13: Binární rozklad
➟ 2.3a binární rozklad
  parametr: rozsvítit LED dle spodních 4 bitů
    bit = 1 ⇝ ☻ rozsvítit LED
    bit = 0 ⇝ ☻ zhasnout LED
➟ 2.3b funkci použijte v čítači
    jednoduchý čítač: 0 1 2 3 ... ∞
    parametr: rychlost počítání (ms)
    po každém uplynulém intervalu se inkrementuje čítač a zobrazí se LED
x & 1 ≡ bitová maska
x | 1 ≡ nastavení bitu
~x ≡ bitová negace
x & ~1 ≡ vynulování bitu
x >> 1 ≡ bitový posun
&= >>= ....
nejnižší bit
posun o bit
3 | 2 | 1 | 0
8 | 4 | 2 | 1
1 | 1 | 0 | 1
☻ | ☻ | ☻ | ☻
13
nejnižší bit

## Slide 14: Elegance a kvalita kódu
if( podminka) {
digitalWrite( led[i], LOW);
} else {
digitalWrite( led[i], HIGH);
}
co je na tomto kódu špatně?
nic (?)
zkompiluje se bez warningů dělá to, co má, efektivně
neelegantní
kopírování
hůře udržovatelný
nízká úrovní abstrakce
opakující se fragmenty
když platí nějaká podmínka, tak zapíšu na pin, který mám uložený v nějakém poli, nízkou hodnotu; když neplatí, tak vysokou 
rozsviť/zhasni i-tou diodu (podle nějaké podmínky) 
ledOnOff( i, podminka);
na jakém pinu jaká dioda
v jakém poli
jaké hodnoty pro rozsvícení
změna hw - jiné piny, jiný počet diod
kód snadno čitelný
funkční dekompozice
ctrl-c ctrl-v

## Slide 15: Elegance a kvalita kódu
void ledOnOff( int led_index, bool cond) {
if( cond) {
digitalWrite( led[i], LOW);
} else {
digitalWrite( led[i], HIGH);
}
}
co je na tomto kódu špatně?
interní technické detaily schované 
kód stále neelegantní
kopírování 
digitalWrite( led[i], cond ? LOW : HIGH);
podmínka uvnitř složitějšího výrazu
constexpr int ledValue[] { HIGH, LOW };
void ledOnOff( int led_index, bool cond) {
digitalWrite( led[i], ledValue[cond]);
}
alternativa:
podmínka → indexace
vhodné při více hodnotách
? :
ternární operátor
výrazový if
? :
ternární operátor
výrazový if

## Slide 16: Elegance a kvalita kódu
void kulicky( unsigned long mydelay) {
auto cur_time = millis();
if( cur_time >= last_time + mydelay) {
last_time += mydelay;
....
void snake( int len, unsigned long mydelay) {
auto cur_time = millis();
if( cur_time >= last_time + mydelay) {
last_time += mydelay;
....
void ....
auto ....
ctrl-c ctrl-v
void kulicky( unsigned long mydelay) {
if( loop_delay( mydelay)) {
....
for( int i = 0; i < 4; ++i) {
ledOnOff( i, ...);
Co je to '4'? Čeho 4?
Je to stejná '4' jako ta o dva řádky výš?
V kódu by neměly být konstanty přímo hodnotou (snad kromě 0 a 1).
Všechny konstanty by se měly srozumitelně jmenovat.

## Slide 17: Kulička a had
➟ 2.4 běhající kulička
  1. parametr:
    čas zobrazení jedné kuličky v ms
  2. parametr: způsob běhání
    dokola: 01230123...
    odráží se: 012321012321...
➟ 2.5 ❤ běhající had
  2.5a několik kuliček (LED) za sebou
    parametr: velikost hada = počet LED
    kulička z 2.4 ≈ had velikosti 1
    had postupně vylézá a zalézá
      nejdřív se zobrazí jedna kulička, pak dvě, ...
  2.5b aliasing
    krajní kuličky část času s nižší intenzitou
    svítí menší počet cyklů ⇝ nižší intenzita
    pokročilejší: rostoucí / klesající intenzita
  2.5c PWM ➟ www.arduino.cc
// my funshield library
constexpr int led[] {..};
bool loop_delay( .. interval) {}
// my assignments
....
void x23a_binary_led( int n) {}
void x23b_count_up( int delay) {}
void x24_dot() {}
void x25_snake( int len) {}
// setup and loop
void setup() { .... }
void loop() {
....
// x23b_count_up( 50);
x24_dot( 300, true);
// x25_snake( 2);
}
➟ kultura kódu
  dekompozice
  parametrizace
  odstranění copy-and-paste
    loop_delay()
včetně příkladů ze cvičení

## Slide 18: Arduino
Tlačítka

## Slide 19: Třída - encapsulace / zapouzdření
třída
  metody nad daty
  typ
public
  veřejné rozhraní
private
  přístupné pouze z metod třídy
  slouží k implementaci
  nikomu do toho nic není
objekt
  instance třídy
  proměnná
encapsulace
  data jsou přístupná pouze metodám třídy
  lokalita přístupu ⇢ lokalita výskytu chyb
  udržovatelnost
⇝ ne samostatné globální proměnné
class MojeTrida {
public:
MojeTrida( int par) : data_( par) { .. }
int necodelej( ....) { .... }
private:
int data_;
int tajna_fce( ....) { .... }
};
definice třídy
objekt =
instance třídy
MojeTrida x( 42);
a = x.necodelej( 17);
konstruktor
rozhraní
metoda
neveřejné
inicializace
volání
žádné new
inheritance
polymorfismus
toto není cvičení z OOP

## Slide 20: Encapsulace intervalu
globální proměnná
  přístupná komukoliv
  není zřejmé, kdo za ni má zodpovědnost
  kdokoliv ji může zničit 
co když jich chci víc?
encapsulace
  nezveřejňujte nic, co není rozhraní
class LoopDelay {
public:
LoopDelay() {}
void delay( unsigned long interval) { .... }
private:
unsigned long last_time_ = 0;
};
LoopDelay leva, prava;
int x22a_semafor( unsigned long rl, unsigned long rp) {
if( leva.delay( rl))
....
if( prava.delay( rp))
....
}
zapouzdření
globální
unsigned long last_time = 0;
void loop_delay( unsigned long interval) {
auto cur_time = millis();
if( cur_time >= last_time + interval) {
last_time += interval;
....
}
}
int x22_semafor( unsigned long rychlost) {
if( loop_delay( rychlost))
....
}
jediná funkce
nezávislé
do tohole nikomu nic není

## Slide 21: Konstruktory a inicializace Arduina
globální proměnná
  vytváří se ještě před zavolání main
    před setup
  konstruktor se zavolá ...
⇝ v konstruktoru pouze jednoduchá inicializace dat
  žádný složitější kód
  ne inicializace Arduina
  inicializace datových položek
metoda setup()
  kód pro inicilizaci Arduina
  zavolat v setup()
class Button {
Button() {}
void setup() {
pinMode();
time = millis();
}
};
Button b;
void setup() {
b.setup();
}
void loop() {
b.whatever();
}
inicializace Arduina ve správný čas
class Button {
Button() { pinMode(); }
xxx time = millis();
};
Button b;
void setup() {  }
void loop() {
b.whatever();
}
globální proměnná
konstruktor před main
zde má být inicializace
špatně 😥
správně 😀

## Slide 22: Tlačítka
inicializace
  pinMode( button1_pin, INPUT);
detekce
  bool digitalRead( button1_pin);
   inverzní logika
    false ≈ tlačítko je právě stisknuto
➟ 3.1 detekce stisknutého tlačítka
  stisknuté tlačítko i ⇒ svítí LED i
➟ 3.2 zapínání / vypínání LED stiskem tlačítka
  detekce "právě jsem stiskl"
    evidence předchozího stavu
    detekce změny, nový stav
➟ 3.3 bitové zobrazení čítače stisků
  tlačítka
    b1/b2 = increment / decrement
    b3 = reset
  dekrementace nepočítá do záporných čísel
  použijte funkci na bitové zobrazení čísla z 2.3a
    zobrazit aktuální stav v každém volání loop
#include "funshield.h"
// my funshield library
....
constexpr int button[] {..};
setup
jak zdetekovat ?
dekompozice, abstrakce
vyrobte si vlastní funkci
button_pressed( int tlacitko)
chová se tlačítko divně?
  jitters - o 2 slajdy dál

## Slide 23: Tlačítka - blikání
➟ 3.4 ❤ vypínač s blikáním
  zapnout / vypnout z 3.2
  při delším držení tlačítka se LED rozbliká
    bliká i po uvolnění tlačítka až do jeho dalšího stisku
  parametry: délka stisku potřebná pro rozblikání, frekvence blikání
  rozmyslet, jaké udržovat stavy
    tlačítka, LED, blikání
  timeout
    kdy rozblikat
    frekvence blikání
  dekompozice, encapsulace
výčtový typ (enum)
  uživatelsky pojmenované symbolické hodnoty
  může se hodit pro evidenci stavů
  mnohem lepší než stavy 1/2/3
    také nepoužíváte názvy proměnných p1, p2, p3
      ... teda ... neměli byste
  lze použít v konstrukci switch
enum helicopter { h_off, h_rotating, h_air };
helicopter state = h_off;
výčtový typ
nepoužívejte delay()

## Slide 24: Tlačítka - autorepeat
➟ 3.5 automatický čítač
  čítač stisků z 3.3
  při delším držení b1/b2 přičítá/odečítá samo (autorepeat)
    až do uvolnění tlačítka
  parametry
    prodleva pro autorepeat, rychlost autorepeatu
  namalujete si stavový automat
    stavy
    přechody mezi stavy
    události, které přechody vyvolávají
      timeout, stisk tlačítka, ...
    akce na přechodech
      inkrementace, nastavení času, ...
  ➟ 3.6 ❤ odfiltrování zákmitů
    tlačítka jsou čínská  nedokonalá
    můžou někdy samovolně generovat zákmity (jitters)
    odfiltrovat zákmit kratší než <pojmenovaná_konstanta>
      debouncing - např. 20 ms - vyzkoušejte
jitter
stisknuto
autorepeat
autorepeat delay
store autorepeat time

## Slide 25: Arduino
Sériová linka

## Slide 26: Sériová linka - výstup
komunikace s vnějším prostředím
Arduino IDE
  Tools / Serial monitor
  nastavit přesně stejnou rychlost rychlost jako v setupu
    9600 baud
setup
  Serial.begin( speed);
výstup
  program v Arduinu pošle text PC
  PC to zobrazí v serial monitoru
  Serial.print(); .println();
    různé typy parametrů
      int, string, float, ....
    overloading / přetížení
➟ něco si z Arduina pošlete na serial monitor
❤ jednoduchý časovač
  každou vteřinu vypsat uplynulý čas
Serial.begin( 9600);
Serial.print( "*");
Serial.print( 1234);
Serial.println( "whatever");
Notes: IDE 2.x ma subpane pod editorem

## Slide 27: Debugging bez debuggeru
užitečné např. pro ladění
  možná se vám už někdy stalo, že program nedělá to, co by měl 
  ... a zbývá půl hodiny do termínu
ladicí tisky
  kudy běží program
  hodnoty proměnných
  je vhodné mít globální vypínač ladicích tisků
    kdykoliv lze všechny ladicí tisky najednou vypnout
    rozšíření: errorlevel
class Debug {
public:
Debug( bool en=true) : enabled_( en) {}
void out( const char* str, int n) {
if( enabled_) {
Serial.print( "> ");
Serial.print( str);
Serial.println( n);
}
}
private:
bool enabled_;
};
auto current_time = millis();
bool cond = button_pressed && current_time <= last_pressed+timeout;
if( cond) {
whatever();
}
Debug d;
auto current_time = millis();
bool cond = button_pressed && current_time <= last_pressed+timeout;
d.out( "button_pressed: ", button_pressed);
d.out( "last_pressed: ", last_pressed);
d.out( "current_time: ", current_time);
if( cond) {
d.out( "jsem vevnitr :-)", 0);
whatever();
}
problém whatever se nevolá proč?
HA! čas je větší než last_pressed!
špatně napsaná podmínka
Recodex nepodporuje

## Slide 28: Sériová linka - vstup
vstup
  PC (serial monitor)  Arduino
  Serial.available();
  Serial.read();
  Serial.readString();
  ❤ vypište načtená data
  co se přesně načte
    rozdíl read a readString
  zakončení řádky/vstupu
    serial monitor: line ending
  užitečné např. pro zadávání parametrů a dat
    konzolové ovládání programu
Arduino.cc / Resources / Reference / Serial
  www.arduino.cc/reference/en/language/functions/communication/serial
  ❤ mnoho dalších funkcí
❤ asynchronní čtení
  serialEvent()
  není nutné explicitně volat
[co_mi_prislo][co_mi_prislo]....
vhodné
testovat
auto x = Serial.readxxx();
void serialEvent() {
auto s = Serial.readString();
}
void loop() { // nic :-)
}

## Slide 29: Arduino
Segmentový displej

## Slide 30: Segmentový displej
4-místný
individuální ovládání segmetů
  v rámci jednoho znaku
glyph
  svítící 'obrázek' v jednom znaku
  množina rozsvícených segmentů
  kódováno bity v jednom bajtu
inverzní logika
  bit 1 ≈ nesvítí, bit 0 ≈ svítí
  '3.' ≈ 0b00110000 = 0x30 = 48
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1
DP | G | F | E | D | C | B | A
segment
znak
pozice
segment
(hex) hodnota
index bitu
hodnota bitu
glyph '3.'
hex

## Slide 31: Segmentový displej - posuvný registr
zápis na displej prostřednictvím posuvného registru
  shift register
používá 3 piny
  latch, clock, data
  v setupu inicializovat
    pinMode( l/c/d _pin, OUTPUT)
zápis
  zobrazení glyphu na pozici
    zavřít latch
    vsunout bity glyphu
    vsunout bitovou masku pozice
      lze i víc bitů
      na odpovídajících pozicích stejný glyph
    otevřít latch
  shiftOut( data_pin, clock_pin, bitOrder, value)
latch_pin
clock_pin
data_pin
writeGlyphBitmask( byte glyph, byte pos_bitmask) {
digitalWrite( latch_pin, LOW);
shiftOut( data_pin, clock_pin, MSBFIRST, glyph);
shiftOut( data_pin, clock_pin, MSBFIRST, pos_bitmask);
digitalWrite( latch_pin, HIGH);
}
zavřít latch ≈ start zápisu
otevřít latch ≈ konec zápisu
poslat data glyphu
↬ funshield.h
↬ my lib
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 2 | 3
1 << n
poslat bitmasku pozice
kódování pozic zleva

## Slide 32: Segmentový displej - zobrazení
setup
  inicializovat piny, smazat displej
    stejná hodnota (vše zhasnout) na všechny pozice
➟ 4.1 funkce pro zobrazení glyphu (obrázku) na konkrétní pozici
  writeGlyphR( byte glyph, int pos), writeGlyphL
  pozice 0 až 3
    zprava - vhodné pro čísla
    zleva - vhodné pro text
  no copy-and-paste, využijte WriteGlyphBitmask
➟ vytvořte glyphy pro číslice
➟ 4.2 funkce pro zobrazení libovolné číslice na pozici
  writeDigit( int n, int pos)
  číslování pozic zprava
➟ 4.3 jednociferný čítač stisků tlačítka z 3.3
  výstup na displej
  jen jednociferně (modulo 10)
  4.3a ❤ pravé tlačítko cyklicky mění pozici zobrazení číslice
  4.3b ❤ i záporná čísla
constexpr int glyphDigit[]
{ 0xc0, 0xf9, 0xa4, 0x??, 0x??,
0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90
};
writeGlyphBitmask( 0xFF, 0x0F);
'3' odvoďte z '3.'
'4' si namalujte a zakódujte sami
využijte writeGlyphR

## Slide 33: Segmentový displej - zobrazení
➟ 4.4 víceciferný čítač
  vnitřní čítač 0-9999
  zobrazena vždy pouze jedna cifra
  b3: změna řádu
    ovládání i zobrazení
  b1/2: inc/decrement ve zvoleném řádu
    1 ⇢ 10 ⇢ 100 ⇢ 1000
➟ 4.5 zobrazení čísla
  zobrazí max 4 cifry, bez úvodních 0
  nezapomenout na číslo 0
pozorujete něco zvláštního?
  přidejte na konec loopu delay(10);
  � zkuste vysvětlit

Notes: https://www.youtube.com/watch?v=F9afOP5Jq-8

## Slide 34: Encapsulace a dekompozice
objektový návrh
  třídy řešící konkrétní podproblémy
  rozhraní
 špatný návrh
  vše obalím jednou třídou
  megatřída řešící několik věcí
  kompletně řeší 'zadanou úlohu'
 dobrý návrh
  samostatné komponenty
  jednoduché rozhraní
  znovupoužitelnost
  funkční dekompozice ⇝ encapsulace
  neřešte jen zadání, přemýšlejte
class Counter {
public:
void do_everything() {
..... ..... ..... ..... ..... .....
}
private:
..... ..... ..... ..... ..... .....
};
class Button {
enum State { Off, Pressed, Autorepeat };
State get_state() {..}
};
class Display {
void set_value() {..}
void show_digit( int pos) {..}
};
class Counter {
public:
void doit() {
for( buttons) {
switch( b.get_state()) {
case Pressed: d.set_value(..);
....
}
}
d.show_digit( pos);
}
private:
Button b[] { .... };
Display d;
int cur_pos;
int counter;
};
konkrétní funkčnost
všeobecně použitelné
žádné low-level detaily
řeší pouze tlačítka

## Slide 35: Segmentový displej - multiplex
class Display {
public:
void set( int n) { data_ = ...; }
void loop() {
write...( .., pos_);
pos_ = (pos_+1) % digit_count;
}
private:
int pos_ = 0;
... data_;
};
 problém: při zápisu jednoho znaku ostatní zhasnou
  nelze: nejdřív něco počítat, potom zobrazit všechny znaky
 řešení: neustále zobrazovat postupně všechny znaky
  každý znak stejně dlouho!
časový multiplex
  jeden běh loopu ≈ vždy zobrazení 1 znaku
   nezávisle na další funkčnosti v loopu
  zobrazení znaku na jedné pozici
    volané v každém běhu loopu
    cyklický inkrement pozice
  nastavení co se má zobrazovat
    volané kdykoliv z uživatelského programu
    � číslice nebo glyphy? proč?
    � kdy dělat konverzi číslice → glyph?
➟ 5.1 třída pro multiplex zobrazení
  0-9999, jen platné cifry
  nastavení v setup
odteď vždy multiplex
display.loop();
display.set( 123);
Display d;
setup() {
d.set( 1234);
}
loop() {
.... whatever
d.loop();
}

## Slide 36: Segmentový displej - multiplex
➟ 5.2 rozšířit čítač z 3.5 na celé 4-místné číslo
  čítač +/- stisků tlačítka
  podpora záporných čísel
    glyph pro '-'
    nějaké zobrazení přetečení, třeba ≡≡≡≡ nebo LOW/HIGH
      n > 9999, n < -999
  ❤ včetně autorepeatu
dynamická kombinace glyphů
  přidání svítícího segmentu ≈ bitový &
  inverzní bitová logika
➟ 5.3 ❤ čtyřnásobný jednociferný čítač
  alternativa k 4.4
    všechny cifry svítí
  tečka zobrazuje pozici
    aktivní jednociferný čítač
  b1/b2 inc/decrementuje aktivní čítač
  b3 cyklicky přepíná aktivní čítač
dekompozice
ovladání ※ zobrazení
v každém běhu loopu:
- zobrazit (cyklicky) jeden znak
- zpracovat tlačítka
- aktualizovat stav
int n3 = 0xB0;
int dot = 0x7F;
writeGlyph( .., n3 & dot);

## Slide 37: Segmentový displej - stopky
➟ 5.4 stopky
  stopky zobrazují čas v 1/10 s
    zobrazit i '.'
    pozor na '0.1'
postupně rozšiřujte:
  zobrazení času
  b1 ≈ start
  b1 ≈ start / stop / continue, b3 ≈ reset
  + b2 ≈ mezičas (lap)
    čas běží dál, zobrazení stojí
    další stisk b2 začne znovu zobrazovat aktuální čas
     kombinace všech stavů, tlačítek a akcí
 důsledně dekompozice
stavový automat
stav, událost ⇝
nový stav, akce
čas stále běží
pozor na počítání času
  nelze v každém loop přičítat čas
    kumulace nepřesností
  zapamatovat čas poslední události
    např. spuštění stopek
    naměřený/zobrazený čas = rozdíl

## Slide 38: Segmentový displej - další úlohy
  ➟ 5.5 ❤ had na displeji
    běhající had postupně okolo celého displeje
    svítí vždy jen jeden segmet
    parametr: rychlost
    b1/b2 zrychluje/zpomaluje
  ➟ 5.6 ❤ prodlužující se had
    b3 cyklicky prodlužuje délku hada
➟ 5.7 ❤ grafický zesilovač (amplifier/equalizer)
  hi/lo nejvyšší/nejnižší úroveň
    aktuální hlasitost roste/klesá v rozmezí hi/lo
    v náhodném okamžiku se otočí
      int random( int max) ⇝ 0 .. max-1
      nejpozději na hranici hi/lo
  nápověda: zkuste indexovat inicializované pole
  b1/b2 ≈ +/- hlasitost
    posun hi,lo
➟ 5.8 ❤ stereo zesilovač
    ● dva nezávislé kanály
vhodně si rozšiřte třídu display
vše zobrazujte pomocí jednotné třídy pro multiplex

## Slide 39: Řetězce a ukazatele
A | r | d | u | i | n | o | \0
řetězec ≈ char[] zakončený '\0'
práce s ukazateli/pointry
  str - ukazatel
  *str - hodnota, na kterou ukazuje
    while( *str!='\0') ....
  ++str - posun na následující prvek
  *str++ - postinkrementace ukazatele
    výsledek: hodnota referencovaná před inkrementací
    typický obrat při zpracování řetězců
    while( *str++!='\0') ....
  automatická konverze *str  bool
    true ≡ hodnota!=0
    while( *str++) ....
➟ funkce pro délku řetězce
  pro práci s řetězci používejte pointrovou aritmetiku
size_t slen( const char *str) {
size_t i = 0;
while( str[i]) ++i;
return i;
}
str
++str
str[3]
*str
≡
str[0]
size_t slen( const char *str) {
size_t i = 0;
while( *str++) ++i;
return i;
}

## Slide 40: Alfanumerický displej
➟ glyphy pro písmena
  Recodex - startovací balíček
  ➟ další užitečné znaky: ., ?-=_
➟ 6.1 zobrazení 'libovolného' znaku
  číslice, znaky a-z (ignore-case), ...
  � char ⇝ glyph
    nezapomeňte na znaky, pro které nemáte glyph
  glyphy - inicializovaná pole
     pozor na platnost indexů!
  funkce pro vlastnosti znaků
    isdigit, isalpha, islower, isupper
    #include <ctype.h>
➟ 6.2 zobrazení krátkého řetězce
  multiplex
  const char *
  zobrazit max 4 znaky
   kratší - doplnit mezerami
constexpr char glyph_alpha[] {..};
int glyph( int c) {
}
write...( glyph( *str));
return glyph_alpha[ c];
if( isalpha( c))
return glyph_alpha[ c];
if( isalpha( c))
return glyph_alpha[ c-'a'];
....
else
...
glyph_ unknown
isdigit(c)
void shortstr( const char *str) {}
const char mujstr[] = "Arduino";
shortstr( mujstr);
mujstr
A | r | d | u | i | n | o | \0
str

## Slide 41: Alfanumerický displej
➟ 6.3 běžící text
  každý znak postupně na všech pozicích
  parametr: rychlost posunu
  řetězec opakovat
    mezi opakováními mezery
   začátek a konec - mezery
  implementace pomocí ukazatelů
  dekompozice
    low-level třída pro multiplex zobrazení
    hi-level aplikační třída
➟ 6.4 ❤ rychlost a směr
  ➟ 6.4a ovládání rychlosti
    b1/b2 zpomalení/zrychlení
    b3 změna směru
  ➟ 6.4b ruční posun
    b1 ≈ stop / continue
    b2/b3 ≈ posun o 1 ←→
      + autorepeat
 |  |  | A
 |  | A | r
 | A | r | d
A | r | d | u
r | d | u | i
d | u | i | n
u | i | n | o
i | n | o | 
n | o |  | 
o |  |  | 
začátek
konec

## Slide 42: Alfanumerický displej
➟ 6.5 text zadaný přes sériovou linku
  zobrazuje načtené řetězce jako běžící text
     čtení ze sériové linky
      Serial.available, Serial.read
    vždy běží pouze poslední načtený řetězec
      do '\n'
  Recodex - připravený wrapper
    #include "input.h"
    SerialInputHandler
  načtený řetězec
    uložení znaků vs. ukazatel
    implementace pomocí ukazatelů
    pozor na životnost proměnných!
    ukazatel na řetězec musí přežít do dalšího běhu loopu
      podobně jako např. glyphy pro zobrazení v multiplexu
➟ 6.6 ❤ ovládání přes sériovou linku
  např. # na začátku řádky ⇝ příkaz
  rychlost, směr
  vánoční výzdoba
    blikání a další animace
SerialInputHandler h;
int myfnc() {
const char* msg;
....
msg = h.getMessage();
.... msg ....
}
int setup() {
h.initialize();
}
int loop() {
h.updateInLoop();
}
potom, co je dokončeno zobrazení předchozí zprávy
I love Arduino
#speed 200
How could I live without C++
#right
#blink 100

## Slide 43: Arduino
panem et circenses

## Slide 44: Games, no pain
Advanced Dungeons & Dragons
  zápočtová úloha
  https://www.ksi.mff.cuni.cz/teaching/nswi170-web/pages/final
  zdojový kód do SISu - Studijní povinnosti
  termín: do 5.6.
Detektor morseovky
  vstup: tlačítka
  výstup: text na segmentovém displeji + serial
  zvýraznění chyby - animace '...'
  ovládání přes serial
Vlk a palačinky
Space invaders
Multistopky
Textový editor
Grafický editor
Kalkulačka
srdíčková rozšíření