## Slide 1: NSWI170 – Počítačové systémy David Bednárek Arduino – základy, ovládání LED

## Slide 2: Vyhodnocení předchozího domácího úkolu

## Slide 3: Vyhodnocení předchozího domácího úkolu
  Vstupní parametry předávané odkazem by měly mít const
        void printer(const int * values, int psize);
  Nekonzistentní rozhraní funkce
    Část informací přichází parametry, část přímo
    Přítomnost parametrů umožní použití v jiném kontextu, nemusí to ale fungovat
        void compute_values(int * values, int psize, int (* pf )(int)) {
        for (int i=0; i<psize; ++i) {
        values[i] = pf(pmin+i);
        }
        }
      pmin má být také parametr

## Slide 4: Vyhodnocení předchozího domácího úkolu
  Nedůsledné používání konstant
        if (x>qmax) {x=50;}
        if (x<qmin) {x=-50;}
  Použití nesprávné konstanty
    "Potřebuju 50 a hledám nějakou konstantu s touto hodnotou"
        values[i+pmax] = func(i)+qmax; // WRONG
        values[i-pmin] = func(i)-qmin; // CORRECT
  Chybějící sanitizace před indexací pole
        y = f(x);
        array[y-pmin] = '*';
    Metody sanitizace
        y = y < pmin ? pmin : (y > pmax ? pmax : y);
        y = max(pmin,min(pmax,y));

## Slide 5: Vyhodnocení předchozího domácího úkolu
Problematické předávání polí do funkcí
  Dvojrozměrná pole jsou v C problematická
        void print_array(const int arr[height][width])
    Tuto deklaraci překladač automaticky transformuje na
        void print_array(const int (* arr)[width])
    Parametr je ukazatel na jednorozměrné pole
      Velikost tohoto pole musí být konstanta – funkce je nedostatečně obecná
      Lze tolerovat u malých polí typu [2]/[3]/[4] vyplývajících z logiky věci (souřadnice, RGB, ...)
  Obecné řešení je vyžaduje mapování indexů do jednorozměrného pole
        print_array(const int * arr, size_t height, size_t width)
        { for (size_t i = 0; i < height; ++ i)
        for (size_t j = 0; j < width; ++ j)
        print_element(arr[i * width + j]);
        }
    Použití
        int my_arr[height * width];
        print_array(my_arr, height, width);
    Nikdy se nesnažte vyřešit problém přetypováním
      Dvojrozměrné pole nemá zaručen stejný layout jako jednorozměrné
        int my_arr[height][width];
        print_array((const int*)my_arr, height, width); // ILLEGAL

## Slide 6: Vyhodnocení předchozího domácího úkolu
Nepřenositelný kód
  Pole s dynamickou velikostí
        void f(int size) { int array[size]; /*...*/ }
    Není ve standardu C++
    Podporováno v C99, implementováno v gcc (tudíž v recodexu) i pro C++
  unistd.h
        #include <unistd.h>
    Není ve standardu C++
    Je ve standardu POSIX, tudíž v každém dnešním Linuxu

## Slide 7: Arduino - hardware

## Slide 8: Mikrokontrolér
Atmel ATmega328P
  "Mikrokontrolér"
    20 MIPS CPU
    16 384*16 bits Flash
      Zde je uložen program, včetně "OS"
      Provádí se přímo odtud
    1024*8 bits EEPROM
      Na data, které mají přežít vypnutí
    2048*8 bits SRAM
      "Operační paměť"
      Bez hw oddělení OS vs. app
  23 univerzálních "nožiček"
    každá umí 2-4 režimy
      vstup/výstup, analog/digital, ...
      před použitím nutno nastavit, v souladu s hw okolo

## Slide 9: Mikrokontrolér
16 384*16 bits Flash
  Zde je uložen program, včetně OS
Jak se tam program dostane?
  Čip se celý zastrčí do speciálního programátoru
    Proto je obvykle v patici
  Obětují se tři nožičky na připojení k počítači
    RXD+TXD = Obousměrné seriové propojení
    Signál RESET
    Součástí programu je Bootloader
      aktivuje se RESETem
      umí komunikovat seriovým kanálem
      umí do zbytku Flash paměti naprogramovat přijatý kód
      Není-li na druhé straně zájem o programování, Bootloader nastartuje starý kód

## Slide 10: Mikrokontrolér
  RXD+TXD = seriové propojení
  Dnešní počítače už nemívají tento druh konektorů
    Windows/Linux je ale stále podporují (COM1, /dev/ttyS0)
    K mikrokontroléru se přidá ještě jeden, obstarávající konverzi na USB
    Na straně PC je softwarový emulátor sériového portu
virtual
COMn

## Slide 11: Arduino
  21 univerzálních nožiček hlavního mikrokontroléru přímo vyvedeno na konektory Shieldu
    včetně TX/RX/RESET
    plus napájení
  zbytek hw samotného Arduina je ovládán pomocným mikrokontrolérem
    TX/RX LED apod
virtual
COMn

## Slide 12: Arduino

## Slide 13: Arduino - Funshield
  Funshield využívá nožičky takto:
    4 pro 4 LED
    3 pro 4 7-segmentovky
      sériový kanál, časový multiplex
    1 pro bzučák
    3 pro tlačítka (+ RESET)
    1 pro potenciometr
    zbytek vyveden na další konektory

## Slide 14: Funshield

## Slide 15: Arduino - software

## Slide 16: Arduino - software
V mikrokontroléru běží tento software
  Bootloader – aktivován pouze po resetu, řeší flash programu a start
  "OS" – základní vybavení potřebné pro běh "aplikace"
    Není to plnohodnotný operační systém
      Řeší (kooperativní) sdílení času, případně obsluhu přerušení
      Funkce "OS" pro přístup k HW lze obejít přímým použitím I/O instrukcí v aplikacích
    Hardware nepodporuje spolehlivé oddělení kernelu od aplikací a aplikací od sebe
    Nedostatek paměti na kód i data limituje schopnosti
      V Arduinu většinou nebývá podpora pro souborové systémy, síťování, ...
    "OS" obvykle obsahuje pouze ty části, které daná aplikace používá
      Technicky jde o knihovnu připojenou k aplikačnímu kódu
  "Aplikace" – většinou pouze jedna, automaticky spuštěná
    Neumožňuje plné prostředí daného programovacího jazyka
      Chybí řada knihovních funkcí, omezená možnost dynamické alokace
    Obvykle jiný počáteční bod než main
      Event-driven rozhraní
      Nutné pro kooperativní multitasking s některými funkcemi "OS"

## Slide 17: Arduino - software
Prostředí pro programování pro Arduino
  Arduino IDE (nyní verze 1.8.13, dříve nazýváno Arduino Studio)
  Arduino IDE 2.0
    Nyní pouze RC, ale funkční a lepší
    Založeno na Visual Studio Code
  Visual Studio Code + Arduino Extension (by Microsoft)
    Ještě komfortnější editor
    Obtížnější konfigurace i ovládání
Všechna tato prostředí obsahují
  Editor
  (Cross-)Kompilátor pro procesory Atmel (AVR)
  Prostředky pro komunikaci (serial port over USB) s Arduinem
    Reset
    Flash přeloženého programu do Arduina
    Obousměrná komunikace s aplikací běžící na Arduinu
      Lze použít pro ladění, ve finální aplikaci obvykle nepoužívaná

## Slide 18: Hello, world
#include "funshield.h"
unsigned long last_time;
bool status;
void setup()
{
pinMode(led2_pin, OUTPUT);
digitalWrite(led2_pin, OFF);
last_time = millis();
status = false;
}
void loop()
{
unsigned long time_now = millis();
unsigned long delta = time_now - last_time;
if (delta >= 1000)
{
status = ! status;
digitalWrite(led2_pin, status ? ON : OFF);
last_time = time_now;
}
}
Vnější interface "aplikace"
    Namísto main()
  setup()
    Voláno jednou na začátku
    Inicializuje HW i SW
  loop()
    Voláno opakovaně tak často, jak se to stihne
  Nutí používat globální proměnné
      V C++ považováno za nevhodné
    Globální proměnné inicializované konstantou je možnou inicializovat v deklaraci
      Nespoléhejte se na schopnost překladače inicializovat složitěji (konstruktory apod.) – nebude to fungovat (např. v emulátoru)
    Složitější inicializace v setup()

## Slide 19: Hello, world
#include "funshield.h"
unsigned long last_time;
bool status;
void setup()
{
pinMode(led2_pin, OUTPUT);
digitalWrite(led2_pin, OFF);
last_time = millis();
status = false;
}
void loop()
{
unsigned long time_now = millis();
unsigned long delta = time_now - last_time;
if (delta >= 1000)
{
status = ! status;
digitalWrite(led2_pin, status ? ON : OFF);
last_time = time_now;
}
}
Knihovní funkce Arduina
    Překladač je umí automaticky
  pinMode()
    Volba režimu "nožičky"
  digitalWrite()
    Nastavení digitálního výstupu
  millis()
    Čas od posledního resetu v ms
Knihovna pro Funshield
    Vyžaduje #include
  Konstanty led{i}_pin apod.
    Identifikace "nožiček"
  ON/OFF konstanty pro LED
      Pozor: ON = 0, OFF = 1
      LED svítí při LOW výstupu

## Slide 20: Hello, world
#include "funshield.h"
unsigned long last_time;
bool status;
void setup()
{
pinMode(led2_pin, OUTPUT);
digitalWrite(led2_pin, OFF);
last_time = millis();
status = false;
}
void loop()
{
unsigned long time_now = millis();
unsigned long delta = time_now - last_time;
if (delta >= 1000)
{
status = ! status;
digitalWrite(led2_pin, status ? ON : OFF);
last_time = time_now;
}
}
Časování
  millis()
    Čas od posledního resetu v ms
    Vrací unsigned long (32 bitů)
      Cyklí po 49 dnech!
      Výpočet delta občas přeteče, ale povede na správné nezáporné číslo
      Tohle by ale nefungovalo:
        if (time_now > last_time + 1000)
  Uvedené řešení nebliká přesně po 1s, ale pomaleji
    cyklus volání loop() je pomalejší než 1 ms, delta bude > 1000
  Náprava:
        last_time = last_time + 1000;
    okamžik blikání nastane s malým zpožděním za pravidelně se opakujícím časovým okamžikem
    ale co když to CPU přestane stíhat?

## Slide 21: Odevzdání do recodexu
V recodexu běží jednoduchý emulátor Arduina (+ funshieldu)
  Emulátor vyžaduje, že submitovaný soubor se musí jmenovat "solution.ino"
    Arduino IDE vyžaduje umístění "X.ino" v adresáři "X"
    Je tudíž zapotřebí adresářová struktura jako "du2/solution/solution.ino"
  Některé pokročilejší funkce Arduina v emulátoru nefungují
    Např. delay()
  Váš kód v recodexu poběží na architektuře AMD64, ne na Arduinu:
    Arduino: int = 16 bitů, long = 32 bitů
    AMD64: int = 32 bitů, long = 64 bitů
    To občas dělá problémy při překladu (např. volání std::max)