## Slide 1: NSWI170 – Počítačové systémy David Bednárek První kroky v C(++)

## Slide 2
Účel předmětu NSWI170 – Počítačové systémy
  Vysvětlit, co informatik potřebuje vědět o hardware a systémovém software
  Seznámit se s jazykem, který je pravým opakem Pythonu
  Vyzkoušet si programování v těsném kontaktu s hardware
Obsah přednášky (Jakub Yaghob)
  1..2 – základy jazyka C/C++
  3..14 – operační systémy, překladače, ...
Obsah cvičení
  Předmět je sice 2/2, ale cvičení je pouze jednou za 14 dní
    Druhou dvouhodinu strávíte u domácích úkolů (a vaši učitelé při jejich kontrole)
  1 – první kroky v C/C++ – Microsoft Visual Studio (nebo jiný systém)
  2..6 – programování pro Arduino
Od třetího týdne přednáška se cvičením nesouvisí
  Ani zápočet se zkouškou

## Slide 3
Co je to Arduino?
  Výuková stavebnice
  arduino.cc
Na cvičení používáme
  Microcontroller board Arduino Uno
    8-bit microcontroller ATmega328P
      CPU+RAM+FlashROM+I/O na 1 čipu
      „Jednočipový mikropočítač“
    Konektor pro připojení „shieldu“
    Hardware pro připojení k PC
      USB v režimu seriový port (COMn)
      Pro upload programu do Arduina
    Napájeno z USB
  Multi-function „Fun“ shield
    3 tlačítka (+reset)
    4 LED
    4 sedmisegmentovky LED
    bzučák

## Slide 4: Arduino CPU - comparison
 | Apollo Guidance Computer | ATmega328P | Apple A14
In production | 1966-1975 | 1996-... | 2020-...
Architecture | von Neumann | modified Harvard | 6-core von Neumann
CPU Speed | 0.05 MIPS | 20 MIPS | < 270 000 MIPS
Program Memory | 36 864*15 bits Core-Rope | 16 384*16 bits Flash | ---
Persistent data memory | 4096*15 bits Core | 1024*8 bits EEPROM | ---
Volatile data memory | --- | 2048*8 bits SRAM | 4 194 304*8 bits SRAM cache
Transistors | 17 000 | 600 000 | 11 800 000 000
Power Consumption | 55 W | 0.06 W | ~ 15 W
Size | 61*32*17 cm | 3.6*0.85*0.5 cm | 1.4*1.2*0.5 cm
Weight | 32 kg | 0.0045 kg | 0.003 kg

## Slide 5
  Před druhým cvičením (5.3.) si zajistěte prostředí k práci
    Sežeňte si Arduino + příslušný shield
      Lze vypůjčit v malostranské knihovně MFF po předchozí domluvě
      Lze koupit v e-shopu
    Nainstalujte si na vašem počítači Arduino IDE (pro řešení domácích úkolů)
      Budete-li chtít na cvičeních pracovat na svém notebooku, ověřte před druhým cvičením podle návodu, že vaše Arduino IDE funguje včetně spojení s Arduinem
  Pro první domácí úkol potřebujete editor a překladač C++
    [Windows] Visual Studio
    [Linux / Windows+WSL] Visual Studio Code + (gcc/clang)
    [Linux / macOS] Eclipse/CLion/Xcode/vim/... + (gcc/clang)

## Slide 6
  Na prvním až šestém cvičení budou zadávány domácí úlohy
    Zdatní jedinci je možná zvládnou na místě, ostatní dodělají doma
    Finální řešení těchto úloh submitujte do Recodexu
    Nejpozději týden po zadání, druhý týden je bude cvičící připomínkovat
    Arduinovské úlohy na sebe navazují, řešení tedy budete sami potřebovat

## Slide 7
V čem tedy budete programovat?
  Technicky to bude C++, fakticky spíše C
    C++ je (téměř) nadmnožina C
      U některých C-konstrukcí má C++ o něco přísnější pravidla, tím včas odhalíte některé chyby
    Půjčíme si z C++ několik drobností usnadňujících život
      Jednoduché třídy a metody, parametry předávané odkazem, ...
    Složitější vlastnosti C++ nejsou v nízkoúrovňovém prostředí příliš užitečné
      Často ani nejsou dostupné kvůli omezené kapacitě hardware
  Fakticky budete používat 30% C a 5% C++
    Minimum potřebné pro programování Arduina
Kde?
  1. cvičení: Microsoft Visual Studio
    Vývojové prostředí s editorem, překladačem, debuggerem atd.
    Kdo to umí, může používat jakýkoliv jiný editor a překladač C++
  Zbytek cvičení: Arduino IDE - www.arduino.cc/en/software
    Aplikace pro Windows/Linux/MacOS
    Editor, překladač, dálkový (USB) ovladač Arduina

## Slide 8
Čím se liší C(++) od Pythonu?
  Na první pohled
    Syntaxe – složené závorky místo indentace, ++, for(;;), …
    Staticky typovaný jazyk – vše musí mít deklarovaný typ
    Jiné názvy a rozhraní kontejnerů a dalších knihovních záležitostí
  Na druhý pohled
      tímhle se dnes C(++) liší od všeho živého kromě Fortranu
    Explicitní dynamická alokace/dealokace - C(++) nemá garbage-collector
      Dynamicky alokovat ale stejně nebudeme
    Proměnné obsahují objekty, ne odkazy na ně
      U imutabilních typů (čísla) se to pozná jen na rychlosti
      U polí a řetězců to začíná být zajímavé
      Chcete-li odkaz (ukazatel, referenci, ...), musíte to explicitně deklarovat
  Noční můry (nejen začínajících) programátorů v C
    Téměř žádné běhové kontroly, lokální proměnné nejsou automaticky inicializovány
      Spektakulární způsoby pádu vadných programů (+ tisíce exploitů pro hackery)
    Ukazatele na lokální proměnné, přetypování a další low-level triky
Python je limuzína s řidičem, C je jízda na motorce (bez helmy)

## Slide 9
Python
C
        def hello(p):
        print(”Hello, number {0}”.format(p))
        # this is the main block
        hello(7)
        #include <stdio.h>
      stdio.h obsahuje printf
        void hello(int p)
        {
        printf(”Hello, number %d\n”, p);
      %d očekává další argument typu int
      Když tam nebude, budou se dít podivné věci
        }
      Funkce main je vyvolána po startu programu a inicializaci C-knihoven
        int main()
        {
        hello(7);
        return 0;
        }
      Po opuštění main ještě běží úklid, např. uzavření otevřených souborů
      Hodnota vrácená z main se předá tomu, kdo tento program vyvolal (ten ji obvykle ignoruje)

## Slide 10
Python
C
        def hello2(p):
        print(’Hello, number ’, end=’’)
      Pojmenované (tj. ne poziční) argumenty ve volání funkce nemají v C ekvivalent
      Konstanta v apostrofech je v Pythonu řetězec stejně jako v uvozovkách. V jazyce C to neplatí.
        print(p)
        # this is the main block
        hello2(7)
        hello2(“7”)
      Přestože 7 a “7“ jsou v Pythonu objekty různého typu, mohou být oba drženy proměnnou p
      Odlišnost typů se zde projevuje pouze jinou implementací uvnitř funkce print (která je pro řetězec jednodušší než pro číslo)
    Statická typová kontrola znemožňuje obraty, které jsou v dynamických jazycích běžné
        void hello2(int p)
        {
        printf(”Hello, number ”);
        printf( p);
      Tento řádek překladač odmítne – printf očekává řetězec a automatická konverze čísla na řetězec v C ani C++ neexistuje
        printf(”Hello, number ” + p + ”\n”);
      Ani tohle neprojde – operátor ‘+’ pro zřetězení sice v C++ existuje, ale neakceptuje parametry číselných typů. ‘+’ navíc pracuje s C++ verzí řetězců (typ std::string) – tyto řetězcové konstanty (i formální argument funkce printf) jsou ale C verze (typ char[])
        }
        // this is the main block
        int main()
        {
        hello2(7);
        hello2(”7”);
      Tento řádek překladač odmítne – funkce hello2 očekává int, automatická konverze řetězce na číslo v C ani C++ není
        return 0;
        }

## Slide 11
  Co dělá tento program v Pythonu?
        a = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
        s = 0
        i = 0
        while i < 10:
        s += a[i]
        i += 1
        print(s)

## Slide 12
  Co dělá tento program v Pythonu?
        a = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
        s = 0
        i = 0
        while i < 10:
        s += a[i]
        i += 1
        print(s)
Vypisuje 55
  Součet čísel v poli
    Opravdový Pythonista by to samozřejmě napsal jinak
  Co dělá tento program v C?
        int main()
        {
        int a[10] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};
        int s = 0;
        int i = 0;
        while (i < 10)
        s += a[i];
        i += 1;
        printf(”%d\n”, s);
        }

## Slide 13
  Co dělá tento program v C?
        int main()
        {
        int a[10] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};
        int s = 0;
        int i = 0;
        while (i < 10)
        s += a[i];
        i += 1;
        printf(”%d”,s);
        }
  Cyklí navždy
        int main()
        {
        int a[10] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};
        int s = 0;
        int i = 0;
        while (i < 10)
        {
        s += a[i];
        i += 1;
        }
        printf(”%d”,s);
        }
  Pythonisti v C: Vždy pište složené závorky za if/while/for
    ikdyby tam zatím byl jen jeden příkaz

## Slide 14
        int main()
        {
        int a[10] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};
        int s = 0;
        int i = 0;
        while (i < 10)
        {
        s += a[i];
        ++i;
        }
        printf(”%d”,s);
        }
  For-cyklus je jen zkratka za while s inicializací a aktualizací
        int main()
        {
        int a[10] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};
        int s = 0;
        for (int i = 0; i < 10; ++i)
        {
        s += a[i];
        }
        printf(”%d”,s);
        }

## Slide 15
  Číslo vyskytující se v programu víckrát je poukázka na problém
        int main()
        {
        // deset je moc, devet staci
        int a[9] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9};
        int s = 0;
        // ale tady jsme zapomneli desitku
        for (int i = 0; i < 10; ++i)
        {
        s += a[i];
        }
        printf(”%d”,s);
        }
  Pojmenujte všechny konstanty
    Kromě 0 a 1
        int main()
        {
        // deset je moc, devet staci
        static constexpr int N = 9;
        int a[N] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9};
        int s = 0;
        for (int i = 0; i < N; ++i)
        {
        s += a[i];
        }
        printf(”%d”,s);
        }
  Tuto formu hlavičky for-cyklu si zapamatujte – je nejčastější

## Slide 16
  Číslo vyskytující se v programu víckrát je poukázka na problém
        int get_something() { /*...*/ }
        void wait_for_something() {
        int state = 0;
        for (;;) {
        int x = get_something();
        if ( state == 0 && x == 2 ) {
        state = 2;
        } else if ( state == 1 && x == 0 ) {
        break;
        } else if ( x == 1 ) {
        state = 1;
        }
        }
        }
    Jak dlouho si budete pamatovat, co ta čísla znamenají
    Totéž číslo navíc označuje různé věci
  Používejte výčtové typy
        enum input_t { I_LOW, I_MED, I_HIGH };
        input_t get_something() { /*...*/ }
        void wait_for_something() {
        enum state_t { S_INIT, S_FINAL, S_OPEN };
        state_t state=S_INIT;
        for (;;) {
        input_t x=get_something();
        if (state==S_INIT && x==I_HIGH) {
        state=S_OPEN;
        } else if (state==S_FINAL && x==I_LOW) {
        break;
        } else if (x==I_MED) {
        state=S_FINAL;
        }
        }
        }

## Slide 17: Domácí úloha 1
Teploměr
  Periodicky „měří“ teplotu
    Ve skutečnosti hodnoty zadány najednou v poli temperatures
  Zobrazit jako graf (v textovém režimu)
    Svislá osa – čas, tj. pozice v poli, nejstarší (začátek pole) nahoře
    Vodorovná osa – teplota, 1 stupeň = 1 znak
  Teplota 0 vyznačena svislou osou složenou ze znaků |
  Naměřené hodnoty zobrazeny řadou znaků *
    Na správnou stranu od svislé osy
    Teplota 0 nebude mít žádnou *
  Některá měření se „nepovedla“
    Vyznačeno konstantou no_value místo aktuální hodnoty
    Při zobrazení zopakovat poslední platnou hodnotu (pokud taková není, 0)
  constexpr int no_value = -999;
  int temperatures[] = { 10, 9, no_value, 7, no_value, no_value, 1 };
|****
|**
|
*|
***|
4
0
-3
{ 10, 9, 9, 7, 7, 7, 1 }

## Slide 18: Domácí úloha 1
  Čtěte pečlivě instrukce v ReCodExu
    Data jsou definována jako konstanty v temps.h
      temperatures, no_value
    Ve vašem .cpp souboru musí být direktiva #include "temps.h"
      Do recodexu vkládejte pouze .cpp soubor, temps.h už v recodexu je
  Jak zjistíte délku pole?
  #include "temps.h"
  constexpr int count = sizeof(temperatures) / sizeof(temperatures[0]);

## Slide 19: Kvalita zdrojového kódu
5 neodpustitelných hříchů
  Nejvýznamnější prohřešky proti čitelnosti a udržovatelnosti kódu
    Existují nejen v C, ale téměř v každém programovacím jazyce
  Na každém cvičení vysvětlen jeden
    Můžete si je předem prostudovat na webu předmětu
  Trestány budou vždy od (i+1)-tého domácího úkolu
    Ztrátou možnosti získat za úlohu body
    Zelené kolečko můžete zachránit odevzdáním opravy
Existuje i řada dalších způsobů, jak psát špatný kód
  Programátor se učí celý život

## Slide 20: Neodpustitelný hřích č. 1
Absence dekompozice
  Kód musí být vhodným způsobem rozdělen do funkcí/procedur
    Pokud je tatáž (nebo dostatečně podobná) funkcionalita potřeba vícekrát, nebo
    Pokud se kód stará o různé, nesouvisející věci, nebo
      Např. doplnění chybějících hodnot vs. zobrazení
    Pokud jde o rozhraní v programu, které chcete vysvětlit v dokumentaci, nebo
      V C++ je možno takové rozhraní (jakožto soubor funkcí) zabalit do třídy
    Pokud jde o velký a obtížně srozumitelný kus kódu
  Jak poznáte, že se dekompozice moc nepovedla?
    Kód se tím nezkrátil a nezpřehlednil
    Funkce mají příliš mnoho parametrů
      Nebo komunikují přes globální proměnné (to bude hřích č. 4)
    Nedokážete vymyslet výstižné jméno pro funkci
  Jak poznáte dobrou funkci?
    Slouží pouze jednomu účelu
    Nevyžaduje splnění příliš složitých podmínek pro korektní fungování
    Ideální funkce závisí pouze na parametrech, nemá žádné nečekané efekty

## Slide 21: Dekompozice – předávání parametrů
    Pole jako parametr
        void adjust(int * values, int psize)
      Pole se předává jako ukazatel (typu int*) na první prvek (jinak to v C nejde)
      Touto formou se ale nepředá jeho velikost, proto je třeba další parametr. Parametr psize zde již není konstanta, to ale nevadí (a umožňuje to volat compute na různě velká pole)
      Předání ukazatele na začátek se chová jako předání odkazem, samotné pole se nekopíruje – je to tak rychlejší a umožňuje to modifikovat obsah pole
        { for (int i=0; i<psize; ++i )
        values[i] = /*...*/;
        }
      Ukazatel umí hranaté závorky. V tomto případě je jejich význam totožný s použitím závorek u pole
        void print(const int * values, int psize)
      Pokud funkce pole jenom čte, je vhodné to signalizovat uvedením const v deklaraci parametru
        #include "temps.h"
        constexpr int count = sizeof(temperatures) / sizeof(temperatures[0]);
        int main()
        {
        print(temperatures, count);
      Proměnná typu pole se ve výraze chová jako ukazatel na svůj první prvek (dokonce i hranaté závorky aplikované na pole jsou definovány pomocí hranatých závorek aplikovaných na ukazatel)
        }
    Vysvětlivky
      constexpr znamená, že namísto proměnné přítomné za běhu programu jde o konstantu, kterou si spočítá překladač
      Pokud je konstanta deklarovaná uvnitř funkce nebo třídy, měla by mít navíc indikátor static
      const znamená, že objekt existuje za běhu, nesmí ale být měněn. Používá se nejčastěji ve formě const T * deklarující ukazatel, který nelze využít k modifikaci objektu, na který ukazuje (objekt sám const mít nemusí a může se tedy měnit jinudy)
      constexpr je konstrukce C++11, v čistém C je nahrazována nejčastěji makry (#define)
      const v C slouží pouze jako nepovinná pomůcka k ochraně proti programátorským chybám. V C++ jde o klíčovou část jazyka, bez níž není možno některé situace vyřešit

## Slide 22: Dekompozice – předávání parametrů
    Pole jako parametr
        void adjust(int * values, int psize);
    Alternativní verze
        void copy_and_adjust( int * out_values, const int * in_values, int psize);
      const napovídá, který parametr je vstupní
      psize je společný pro obě pole
        void print(const int * values, int psize)
        #include "temps.h"
        constexpr int count = sizeof(temperatures) / sizeof(temperatures[0]);
        int main()
        {
      Pole temperatures je chráněno proti zápisu, nelze jej tedy použít jako parametr funkce adjust
      Lze ale deklarovat pomocné pole, nejlépe jako lokální proměnnou
        int temp2[count];
      Následně použít v upravené funkci
        copy_and_adjust( temp2, temperatures, count);
        print( temp2, count);
        }