## Slide 1: NSWI170 – Počítačové systémy David Bednárek Arduino – stopky

## Slide 2: Stopky - stavy
Stopky jsou vždy v jednom ze tří logických stavů (stopped, running nebo lapped).
  Ve stavu stopped je časomíra zastavena a displej zobrazuje poslední naměřený čas (toto je také výchozí stav po spuštění).
  Ve stavu running probíhá měření času a průběžně se aktualizuje hodnota zobrazovaná na displeji.
  Ve stavu lapped dále probíhá měření času, ale displej zobrazuje poslední hodnotu, která byla aktuální v okamžiku přechodu do stavu lapped.
  Tlačítko 1 provede spuštění resp. zastavení stopek. Ve stavu lapped neprovádí žádnou akci.
  Tlačítko 2 zmrazí/obnoví průběžné zobrazování času, pokud stopky běží. Ve stavu stopped neprovádí žádnou akci.
  Tlačítko 3 funguje pouze ve stavu stopped a při stisknutí vynuluje časomíru.

## Slide 3: Stopky – záludnosti zadání
Měření času
  Stopky musí měřit interně čas s přesností na milisekundy
    modulo 1000000 ms
  Stopky zobrazují naměřenou hodnotu s přesností na 0.1s
    zaokrouhluje se vždy dolů
  K zobrazení používáme dekadický formát
    včetně desetinné tečky (vždy u třetí pozice na displeji)
    bez zobrazení úvodních nul
      vyjma nuly těsně před desetinnou tečkou
  Testovací scénář
      po resetu stopky zobrazují hodnotu 0.0
    0 ms – stisknuto Start (tlačítko 1)
    100 ms
      stopky přejdou do zobrazení 0.1
    160 ms – stisknuto Stop (tlačítko 1)
      interní čítač zastaven na hodnotě 160, zobrazuje se stále 0.1
    330 ms – stisknuto Start
    370 ms
      stopky přejdou do zobrazení 0.2
      přesný okamžik změny zobrazení nelze poznat kvůli časovému multiplexu - tolerance 20 ms

## Slide 4: Dekompozice

## Slide 5: Dekompozice
Tlačítka
  Debounce (autorepeat raději disablujte)
  Reakce na tlačítka – změna interního stavu stopek, někdy změna zobrazení
Měření času
    Neběží ve stavu stopped
  Interní čas v milisekundách (unsigned long)
    Akumulován ze změn hodnoty millis()
    Modulo 1000000
Konverze pro zobrazení
    Při přetečení interního času přes násobek 100
    Neběží ve stavu lapped
  Konverze na decimální formát (4 číslice v poli)
  Konverze decimálních číslic na obrázky
Časový multiplex displeje
  Cca 100* za sekundu, 2 nebo 3 ms na každou pozici

## Slide 6: Konfigurovatelnost
Tlačítka
  Interval pro debouncing (30 ms default)
  Konkrétní piny tlačítek
Měření času
  Interní čas v milisekundách (unsigned long)
    Modulo (1000000 default)
Konverze pro zobrazení
    Rozlišení stopek - základní dělitel (100 default)
  Konverze na decimální formát
    Počet číslic (4 default)
  Konverze decimálních číslic na obrázky
    Pozice tečky
Časový multiplex displeje
  Perioda multiplexu (2 nebo 3 ms default)
  Konkrétní piny displeje

## Slide 7: Potenciální výměna komponent
Jiný zdroj událostí start/stop/lap/reset
  Např. zprávy posílané seriovým portem
Zobrazení jen na části displeje
  Zbytek pozic může být používán ke zcela jiným účelům
    Časový multiplex zobrazování je společný
Jiný zobrazovací element
  Např. rastrový displej
    Jiná reprezentace obrázků číslic
    Zcela jinak řešené zobrazení a časový multiplex

## Slide 8: Dekompozice v C++

## Slide 9: Dekompozice v C++
    Toto je jen jeden z mnoha možných přístupů
        class Button {
        public:
        Button(pin);
        void init();
        void pressed(unsigned long delta);
        };
        class Stopwatch {
        public:
        Stopwatch(Display * d);
        void startstop();
        void lap();
        void reset();
        void time_elapsed(unsigned long delta);
        };
        class Display {
        public:
        Display(int d_pin, int c_pin, int l_pin);
        void init();
        void set_glyph(int pos, unsigned char glyph);
        void time_elapsed(unsigned long delta);
        };
    Všechny třídy by měly mít podobná rozhraní
    Parametr delta umožňuje třídám akumulovat si uběhlý čas v omezeném počtu bitů (vs. ukládání last_time)
  Globální proměnné
    Přímo použity pouze v setup/loop
        Display disp(data_pin, clock_pin, latch_pin);
        Stopwatch sw(&disp);
        Button startstop(button1_pin);
        Button lap(button2_pin);
        Button reset(button3_pin);
        unsigned long last_time;
  Setup
        void setup() {
        last_time = millis();
        startstop.init();
        lap.init();
        reset.init();
        disp.init();
        }
  Loop
        void loop() {
        unsigned long now = millis();
        unsigned long delta = now – last_time;
        last_time = now;
        sw.time_elapsed(delta);
        if (startstop.pressed(delta)) sw.startstop();
        if (lap.pressed(delta)) sw.lap();
        if (reset.pressed(delta)) sw.reset();
        disp.time_elapsed(delta);
        }

## Slide 10: Dekompozice v C++
    Třídy mohou být interně složeny z dalších tříd
        class InternalClock {
        public:
        void reset();
        void time_elapsed(unsigned long delta);
        unsigned long clock() const;
        private:
        unsigned long actual_clock = 0;
        };
        class Decimalizer {
        public:
        Decimalizer(Display * d)
        : disp(d)
        {}
        void update(unsigned long t)
        {
        if (/* t significantly changed */)
        {
        for (/* pos */)
        {
        disp->set_glyph(pos, /*…*/);
        }
        }
        }
        private:
        Display * disp;
        /*…*/
        };
  Stopwatch
        class Stopwatch {
        public:
        Stopwatch(Display * d)
        : dec(d), state(STOPPED)
        {}
        void startstop();
        void lap();
        void reset();
        void time_elapsed(unsigned long delta) {
        if (state == /*…*/)
        ic.time_elapsed(delta);
        if (state == /*…*/)
        dec.update(ic.clock());
        }
        private:
        InternalClock ic;
        Decimalizer dec;
        enum State { STOPPED, RUNNING, LAPPED };
        State state;
        };